## Slide 1: Kapitel 5
Hauptproduktionsprogrammplanung
(MPS)

## Slide 2: Produktionsprogrammplanung
Plane die Mengen der wichtigsten Produktgruppen bzw. Produkte für die nächsten Perioden
Hier zunächst nur eine typische Periode
Allgemeinerer Fall später (VK)
 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | …
a | 100 | 0 | 100 | … |  | 
b | 0 | 300 | 100 |  |  | 
c | 200 | 0 | 100 |  |  | 
d | 50 | 30 | 100 |  |  | 

## Slide 3: 5.1 Fragestellung
Hauptproduktionsprogrammplanung = master production schedule (MPS)
Es wird entschieden:
welche Produkte
in welchen Mengen
in den nächsten Perioden produziert werden
Feinere Zeitrasterung als Beschäftigungsglättung: z.B. Quartale, Monate  Wochen, Tage
Nicht aggregiert auf Produktgruppen, sondern detailliertere Betrachtung der (wichtigen) Endprodukte

## Slide 4: 5.2 Kapazitätsanalyse eines Produktionssystems
Bestimmung: Welche Ressourcen werden für die produzierten Produkte in welchem Ausmaß benötigt?
Lösung mittels Kapazitätsanalyse  Ziel: durch exakte Darstellung der Materialflüsse der einzelnen Produkte sollen Interdependenzen zwischen den Produkten sowie Kapazitätsengpässe in den Fertigungsstellen ermittelt werden

## Slide 5: Beispiel: Kapazitätsanalyse I
Gegeben:
der Materialfluss verschiedener Produkte innerhalb eines Produktionssystems
Zahlenangaben in den Knoten = Kapazität einer Fertigungsstelle je Periode
Gesucht:
Nebenbedingungen für ein LP dargestellt in Ausbringung der Produkte a, b und c je Periode

## Slide 6: Beispiel: Kapazitätsanalyse II.1
(1) Zunächst nur ein Produkt: a
8
6
7
a
a
Engpass
Kapazitätsengpass:
I: xa ≤ 8
II: xa ≤ 6
III: xa ≤ 7
redundant (wegen II)
redundant (II)
Nebenbedingung I ist automatisch erfüllt, wenn Nebenbedingung II gilt
redundante Nebenbedingung: Nebenbedingung kann weggelassen werden, da sie nicht nötig ist, bzw. automatisch erfüllt ist, wenn die anderen Nebenbedingungen gelten
I
II
III
Engpass

## Slide 7: Beispiel: Kapazitätsanalyse II.2
(2) Nun 2 Produkte: a und b
4
3
5
a
a
b
b
b
b
a
a
Kapazitätsengpass:
I: xa + xb ≤ 4
II: xa + xb ≤ 3
III: xa + xb ≤ 5
Engpass
I
II
III
redundant (II)
redundant (II)
Engpass
Nicht alle Produkte müssen alle Fertigungsstellen durchlaufen 

## Slide 8: Beispiel: Kapazitätsanalyse II.3
(3) Nun 2 Produkte: a und b und unterschiedliche Materialflüsse
10
6
5
7
8
a
a
a
a
a
b
b
b
b
Kapazitätsengpässe:
I: xa + xb ≤ 8
II: xa ≤ 5
III: xa ≤ 6
IV: xb ≤ 7
V: xa + xb ≤ 10
I
II
V
III
IV
redundant (II)
redundant (I)
Engpass
Engpass
Engpass
Engpass
Engpass
Engpass

## Slide 9: Beispiel: Kapazitätsanalyse III
Nun 4 Produkte: a, b, c und d
Produktionsprozess mit vernetzten Materialfluss:
Stückbearbeitungszeiten: aa = 1; ab = 2; ac = 0,5; ad = 1
I: xa + 2xb ≤ 8
II: 0,5xc + xd ≤ 6
III: xa ≤ 6
IV: 2xb + 0,5xc ≤ 8
V: xd ≤ 7
VI: xa + 2xb ≤ 8
VII: 0,5xc + xd ≤ 8
VIII: xa + 2xb + 0,5xc + xd ≤ 15
8
6
7
8
8
8
6
15
a
a
a
a
b
c
d
d
c
c
a
c
b
b
b
c
d
d
d
b
I
II
1
2
0,5
1
III
IV
V
VI
VII
VIII
(I)
(II)
(I,II)
(II)
Summe von I und II ergibt xa + 2xb + 0,5xc + xd ≤ 14
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.

## Slide 10: 5.3 Lösungsverfahren zur Produktionsprogammplanung
Kein Kapazitätsengpass: sämtliche Produkte mit positiven Deckungsbeitrag sind in das Produktionsprogramm aufzunehmen. Produktionsmengen = Absatzhöchstmengen
Ein Kapazitätsengpass: Die Produkte werden nach fallenden relativen Deckungsbeiträgen in das Produktionsprogramm aufgenommen, solange die Kapazität ausreichend ist
Mehrere Kapazitätsengpässe: Lineare Programmierung (= Grundmodell der Produktionsprogrammplanung)
Deckungsbeitrag (DB) = Erlös – variable Kosten
Relativer Deckungsbeitrag (rDB): Deckungsbeitrag pro Einheit der Engpasskapazität

## Slide 11: Beispiel - Kein Kapazitätsengpass
Anfragen für Montageaufträge für 6 verschiedene Produkte:
Produkt j | DB pro Stück dj | Absatzhöchst- Menge Aj | DB bei Höchstmenge djAj
a | 4 | 200 | 800
b | 12 | 75 | 900
c | 10 | 50 | 500
d | 6 | 40 | 240
e | 7 | 100 | 700
f | -1 | 20 | -20
Produziere sämtliche Produkte mit positivem Deckungsbeitrag
Produktionsmengen = Absatzhöchstmengen
Produktions Menge xj
200
75
50
40
100
0
Übersicht

## Slide 12: Beispiel - Ein Kapazitätsengpass (Angabe)
Anfragen für Montageaufträge für 5 verschiedene Produkte, die in einem bestimmten Segment mit einer Kapazität von B = 500 Einheiten ausgeführt werden sollen.
Produkt j | DB pro Stück dj | Bearbeitungs- zeit pro Stück aj | Absatzhöchst- Menge Aj | Relativer Deckungsbeitrag
a | 4 | 1 | 200 | 
b | 12 | 4 | 75 | 
c | 10 | 2 | 50 | 
d | 6 | 3 | 40 | 
e | 7 | 1 | 100 | 
(DB pro Stück / Bearbeitungszeit pro Stück)
dj/aj
4
3
5
2
7
4/1 =
12/4 =
10/2 =
6/3 =
7/1 =
Lösung
LP
Übersicht

## Slide 13: Beispiel - Ein Kapazitätsengpass (Lösung)
Die Produkte werden nach fallenden relativen Deckungsbeiträgen in das Produktionsprogramm aufgenommen, solange die Kapazität B = 500 ausreichend ist: Reihung Produkte e  c  a  b  d.
xe = 100  Restkapazität 500 - ae xe
xc = 50  Restkapazität 400 – 2 · 50
xa = 200  Restkapazität 300 – 1 · 200
xb = 75  Restkapazität 100 – 4 · 75
Produkt 2 kann also nicht bis zur Absatzhöchstmenge produziert werden:
xb = Restkapazität / ab = 100 / 4 = 25
Zur Produktion von Produkt d reicht die Kapazität nicht mehr: xd = 0
GesamtDB = 4*200 + 12*25 + 10*50 + 6*0 + 7*100 = 2300
Tabelle
= 500 – 1· 100 = 400
= 500 – 1· 100 = 400
= 300
= 100
= -200 unzulässig

## Slide 14: Beispiel - Ein Kapazitätsengpass (Vergleich)
Nun wollen wir zum Vergleich die Produkte nach fallenden absoluten Deckungsbeiträgen in das Produktionsprogramm aufnehmen: Reihung Produkte b  c  e  d  a.
xb = 75  Restkapazität 500 - 4 · 75 = 200
xc = 50  Restkapazität 200 – 2 · 50 = 100
xe = 100  Restkapazität 100 – 1 · 100 = 0
Zur Produktion von Produkt d und a reicht die Kapazität nicht mehr:
xd = 0, xa = 0,
GesamtDB = 4*0 + 12*75 + 10*50 + 6*0 + 7*100 = 2100 … geringer als zuvor
Eine Einplanung nach fallenden absoluten Deckungsbeiträgen liefert also NICHT die optimale Lösung!
Tabelle

## Slide 15: Beispiel - Ein Kapazitätsengpass (LP)
Das Entscheidungsproblem kann auch als LP geschrieben werden
Gesamt-DB = Σj djxj  max!
 4 xa + 12 xb + 10 xc + 6 xd + 7 xe  max!
Engpass-Nebenbedingungen Σj ajxj  B
xa + 4 xb + 2 xc + 3 xd + xe  500
Absatzobergrenzen: xj  Ai
xa  200, . . . , xe  100
Nicht-Negativität: xj  0
Bei nur einem Kapazitätsengpass kann das Problem einfach über die Reihung nach relativen Deckungsbeiträgen gelöst werden  LP nicht nötig
Bei mehreren Kapazitätsengpass muss das Problem einfach über LP gelöst werden  § 5.4
Tabelle

## Slide 16: 5.4 Grundmodell der Produktionsprogrammplanung
statisch, einperiodig
dynamische Erweiterungen  VK
 Lösung mittels Linearen Programms
Übersicht

## Slide 17: 5.4.1 Formulierung und Lösung eines Linearen Programms
Annahme:
Alle Zusammenhänge lassen sich durch lineare Gleichungen bzw.
Ungleichungen abbilden. (Leontief-Produktionsfunktion)
Vorgehensweise bei der Formulierung:
Definition von Entscheidungsvariablen (z.B. Produktionsmengen der einzelnen Produkte.)
Aufstellung einer linearen Zielfunktion (z.B. Gewinnmaximierung, Kostenminimierung)
Aufstellung von linearen Nebenbedingungen (z.B. Kapazitätsrestriktionen, Absatzmindest- und Höchstmengenrestriktionen)

## Slide 18: Beispiel: 2 Produkte – Lineares Programm
 | Benötigte Stunden zur Fertigung einer Einheit |  |  |  | verfügbare | 
 | Menge xa |  | Menge xb |  | Arbeitsstunden | 
Abteilung | Tische |  | Stühle |  | pro Woche | 
Tischlerei | 4 |  | 3 |  | 240 | 
Lackiererei | 2 |  | 1 |  | 100 | 
DB/Stück dj | € 7 |  | € 5 |  |  | 
Zielfunktion (ZF): Maximiere: GesamtDB = €7xa + €5xb
Nebenbedingungen:
I: 4xa + 3xb  240 (Tischlerei Nebenbedingung)
II: 2xa + 1xb  100 (Lackiererei Nebenbedingung)
III: xa  0 (Anzahl der produzierten Tische nicht negativ)
IV: xb  0 (Anzahl der produzierten Stühle nicht negativ)

## Slide 19: Graphische Lösung - Lösungsraum
IV
I
II
III
xa
xb
60
50
100
80
Bereich der zulässigen Lösungen
I: 4xa + 3xb  240 (Tischlerei Nebenbedingung)
Schnittpunkt mit der x1-Achse: xb = 0  xa = 240 / 4 = 60
Schnittpunkt mit der x2-Achse: xa = 0  xb = 240 / 3 = 80
II: 2xa + 1xb  100 (Lackiererei Nebenbedingung)
Schnittpunkt mit der xa-Achse: xb = 0  xa = 100 / 2 = 50
Schnittpunkt mit der xb-Achse: xa = 0  xb = 100 / 1 = 100
III: xa  0 (Nichtnegativität Tische)
IV: xb  0 (Nichtnegativität Stühle)

## Slide 20: Graphische Lösung - Zielfunktion
ZF = 410
I
II
xa
xb
Optimum
Schnittpunkt I ∩ II:
(II) 2xa + xb = 100
 xb = 100 – 2xa
Einsetzen in I:
4xa + 3 (100 – 2xa) = 240
xa = 30
xb = 40
DB = 7*30 + 5*40
= € 410
Einsetzen in II:
30
40
Zielfunktion (ZF): GesamtDB = €7xa + €5xb
Wo ist ZF konstant?  7xa + 5xb = c
wähle beliebiges c, zeichne Gerade, z.B. für c = 350 (Vielf. v. 7 und 5)
 verschiebe Gerade nach rechts oben bis gerade noch zulässig
70
50
ZF = 350

## Slide 21: 5.4.3 Grundmodell der einperiodigen Produktionsprogrammplanung
Indizes:
j  J Produkte
i  I Ressourcen
Entscheidungsvariablen:
xj = Produktionsmenge von Produkt j
Daten:
dj = Stückdeckungsbeitrag von Produkt j
Aj = Absatzhöchstmenge von Produkt j
Bi = verfügbare Kapazität der Ressource i
aij = Verbrauch der Ressource i je Einheit von Produkt j
LP

## Slide 22: LP - Modell
maximiere
Nebenbedingungen:
Daten

## Slide 23: Mehrperiodige Programmplanung
Falls über mehrere Perioden geplant wird, sind natürlich Lagerbestünde zu berücksichtigen
Wie bei der Beschäftigungsglättung können dann Bedarfsspitzen schon in Vorperioden vorproduziert werden
Das LP Modell ist also um Lagerbestandsvariablen zu erweitern
Zusätzlich kommen Lagerbilanzgleichungen hinzu
Siehe VK