## Slide 1: Kapitel 4
Produktionsprogrammplanung –
Beschäftigungsglättung

## Slide 2: Produktionsprogrammplanung – Beschäftigungsglättung
Ausschöpfung der Leistungspotentiale
Einsatz der vorhandenen Ressourcen (mittel- bis kurzfristig)
Erreichung der strategischen Ziele
Quelle: Heizer/Render: Principles of Operations Management, 7th ed., Pearson, 2008.

## Slide 3: 4.1 Aufgabe und Ziel der Beschäftigungsglättung
Aufgabe:
Ressourcen über ein bestimmtes Zeitintervall einsetzen um die prognostizierte Nachfrage für dieses Zeitintervall zu befriedigen
zu beachten bei schwankender Nachfrage (stark schwankendem Ressourcenbedarf (z.B. saisonal bei Wintersportgeräten)
  in manchen Perioden Überstunden bzw. Leihpersonal, in anderen Perioden viel ungenützte Kapazität (= Synchronisation)  Kosten für Überstunden oder Leihpersonal
  In nachfrageärmeren Perioden wird für die späteren Perioden vorproduziert (= Emanzipation)  Lagerhaltungskosten
Ziel:
Trade-off zwischen diesen beiden Kostenfaktoren um Gesamtkosten zu minimieren!
Lösung durch Spaltenminimumverfahren

## Slide 4: 4.2 Synchronisation vs. Emanzipation
Synchronisation:
Es wird reaktiv der jeweilige Periodenbedarf erfüllt, ohne Vorproduktion in den nachfrageärmeren Perioden.
Überblick
Normalkapazität

## Slide 5: Emanzipation
Emanzipation:
Durch gleichmäßige Produktion und den, bei schwankenden Bedarfen daraus resultierenden, Auf- und Abbau von Lagerbeständen wird eine konstante Ressourcenauslastung angestrebt.
Überblick
Konstante Produktion
Lager-aufbau
Lager-abbau

## Slide 6: 4.3 Spaltenminimumverfahren
In jeder Periode kann die reguläre Personalkapazität in gewissem Rahmen um Zusatzkapazität erweitert werden
Bei Kapazitätsengpässen haben wir 2 Möglichkeiten:
Lagerproduktion in den Vorperioden
Inanspruchnahme der Zusatzkapazität
Lösungstableau:
Für jedes Feld (Zeile t bzw. Produktionsperiode, Halbzeile k bzw. Kapazitätsart,
Spalte  bzw. Bedarfsperiode) ergeben sich die Einheitskosten wie folgt:
ctk = uk + h( - t)
wobei : uk ... Mehrkosten (pro Stück) für Produktion in Zusatzkapazität k (Überstunden, Leiharbeit)
h ... Lagerkostensatz pro Stück und Periode, also
h( - t) ... Lagerkosten pro Stück wenn  - t Perioden gelagert wird
Tabelle

## Slide 7: Spaltenminimumverfahren
Gesucht:
kostengünstigster Produktionsplan
Vorgangsweise:
Spaltenminimummethode:
beginnend mit der Spalte (Nachfrageperiode)  = 1, die Nachfrage aus der jeweils kostengünstigsten Alternative befriedigen bis die Kapazitätsgrenze wirksam wird,
dann zur nächstgünstigeren Alternative innerhalb derselben Spalte übergehen usw.
Anschließend wird das Verfahren mit den nächsten Spalten (Nachfrageperioden)  = 2, 3,.. usw. fortgesetzt.
Tabelle

## Slide 8: Beispiel I
Angabe:
6 Perioden
Normalkapazität pro Periode: 100 ME
Nur eine Art von Zusatzkapazität: k = 1 max. mögliche Zusatzkapazität: 10 ME
Kosten:
  Lagerkosten: h = 1 GE je Menge und Periode
  Kosten der Zusatzkapazität: u1 = 1,5 GE für jede innerhalb der Zusatzkapazität k = 1 produzierte ME
Gesucht: kostengünstigster Produktionsplan

## Slide 9: Tabelle I
Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Angebot
1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 100
 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 10
2 |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 100
 |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 10
3 |  |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 100
 |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 10
4 |  |  |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 100
 |  |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10
5 |  |  |  |  | 0,0 | 1,0 | 100
 |  |  |  |  | 1,5 | 2,5 | 10
6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100
 |  |  |  |  |  | 1,5 | 10
Nachfrage | 90 | 110 | 50 | 110 | 100 | 130 | 
Produktion in Periode
für Periode
keine Kosten
Vorproduktion: Lagerkosten h*(Anzahl Per.)
h = 1
Zusatzkapazität Mehrkosten u in 2. Halbzeile
u = 1,5
Formel
Keine Fehlmengen erlaubt
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz

## Slide 10: Tabelle I
90
10
10
10
10
100
100
100
100
10
50
10
50
40
10
30
30
20
10
10
Prod | Prod
100 | 100
0 | 
100 | 100
0 | 
70 | 70
0 | 
100 | 100
0 | 
100 | 110
10 | 
100 | 110
10 | 
Kosten
Spalten minimum verfahren

## Slide 11: Kosten & Produktionsplan
Gesamtkosten =
590 * C
Produktionskosten
+ 10 * 1 + 10 * 1 + 10 * 3
+ 10 * 2,5 + 10 * 1,5
Lagerhaltungskosten
Kosten der Produktion in Überkapazität
= 590 * C + 90 GE
Produktionsplan
 | 1. Per. | 2. Per. | 3. Per. | 4. Per. | 5. Per. | 6. Per.
N | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100
Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
Tabelle

## Slide 12: Beispiel II
Beispiel für 2 Quellen von Zusatzkapazität
k = 1 Überstunden und
k = 2 Subunternehmer
Tabelle

## Slide 13: Tabelle II – Variante 1
Jede Produktionsperiode besitzt 3 Halbzeilen für die 3 Kapazitätsquellen (normal, Überstunden, Fremdbezug)
vollständige Entsprechung mit dem Transportproblem (Kapitel 3), indem gemäß Abschnitt 3.4 eine Dummyspalte verwendet wird, um ungenutzte Kapazität aufzunehmen
Summe Angebot = 2780 Summe Nachfrage = 2550 unused capacity = 2780 - 2550 = 230
das Anfangslager kann entweder durch Subtraktion vom Bedarf der ersten Periode(n) berücksichtigt werden (Variante 2) oder als zusätzliche (künstliche) Produktionsperiode 0 modelliert werden (Variante 1)
Angabe

## Slide 14: Tabelle II – Variante 2
Jede Produktionsperiode besitzt 3 Halbzeilen für die 3 Kapazitätsquellen (normal, Überstunden, Fremdbezug)
vollständige Entsprechung mit dem Transportproblem (Kapitel 3), indem gemäß Abschnitt 3.4 eine Dummyspalte verwendet wird, um ungenutzte Kapazität aufzunehmen
das Anfangslager kann entweder durch Subtraktion vom Bedarf der ersten Periode(n) berücksichtigt werden (Variante 2) oder als zusätzliche (künstliche) Produktionsperiode 0 modelliert werden (Variante 1)
Angabe
700

## Slide 15: Tabelle II
Lösung mittels Spaltenminimumverfahren
50
150
100
Gesamtkosten = 100*0 +(700+700+700)*40 +(50+50)*50 +50*52 +150*70 +50*72 = 105700