## Slide 1: Kapitel 8
Losgrößenplanung
PPS

## Slide 2: Losgrößenplanung
Los (lot) = Menge eines Produktes, die ohne Unterbrechung gefertigt wird
Losgröße (lotsize) = Größe des Loses
Losgrößenplanung (lotsizing) sollen Produktionsmengen zu größeren Losen zusammengefasst werden um Rüstkosten zu sparen?
Zusammenfassung zu größeren Losen  Vorproduktion auf Lager für spätere Perioden  Rüstkosten gespart, aber zusätzliche Lagerkosten

## Slide 3: Losgrößenplanung
Bei Losgrößen- bzw. Lagerhaltungsmodellen unterscheidet man:
deterministische Modelle (Nachfrage wird als bekannt vorausgesetzt) vs.
stochastische Modelle (nur Wahrscheinlichkeitsverteilungen über die Nachfragemengen bekannt)
statische Modelle (konstante Nachfrage – eine typische Bestellperiode)
dynamische Modelle (Nachfrage variiert mit der Zeit)
Ein-Produktmodelle
Mehr-Produktmodelle, wobei hier zu unterscheiden ist: - mit unabhängigem Bedarf (aber z.B. gemeinsamer Kapazitätsbeschränkung) - mit abhängigem Bedarf (z.B. Vorprodukte bei mehrstufiger Produktion)

## Slide 4: 8.1 Deterministische Ein-Produktmodelle I
Wir betrachten nur ein Produkt.
Bei Herstellung mehrere Produkte:
Annahme, dass die Bedarfsmengen unabhängig sind
die Situation kann durch mehrere unabhängige Einprodukt-Lagerhaltungsmodelle beschrieben werden
Diese Situation ist oft nicht gegeben:
  bei gemeinsamen Kapazitätsbeschränkungen
  bei mehrstufiger Produktion!

## Slide 5: Deterministische Ein-Produktmodelle II
Fehlmengen - nicht erlaubt, Fehlmenge = „negatives Lager“, nicht befriedigte Nachfrage.
Annahme: Lieferung beansprucht keine Zeit
Die relevanten Kosten bestehen aus
s ...Rüstkosten (bei Produktion) bzw. bestellfixe Kosten (bei Bestellung)
c ...variable Produktions- bzw. Bestellkosten pro Stück
h ...Lagerkosten pro Einheit und pro Zeiteinheit
Bekannt: Nachfrage dt zu jedem Zeitpunkt t
(= grobe Vereinfachung, da bestenfalls Schätzwerte vorliegen und diese Schätzungen um so unzuverlässiger sind, je weiter t in der Zukunft liegt.)

## Slide 6: Deterministische statische Ein-Produktmodelle I
Statisch  Annahme, dass der Bedarf in jeder Periode t gleich ist: dt = d.
Standardproblem = „Klassisches Losgrößenmodell“
„Economic Order Quantity model“ (EOQ)
Annahmen
ein einheitliches Produkt
gleichmäßiger kontinuierlicher Absatz: d Stück pro Zeiteinheit
Produktionszeit kann vernachlässigt werden,
Lagerzugänge in ganzen Losen
konstante Lieferzeit (= Zeit zwischen Bestellung und Eintreffen der Ware)
keine Mengenrabatte
keine Fehlmengen erlaubt - werden durch rechtzeitiges Bestellen vermieden
keine Kapazitätsbeschränkungen bezüglich Losgröße
variablen Kosten: nur Rüst- und Lagerhaltungskosten berücksichtigt

## Slide 7: Deterministische, statische Ein-Produktmodelle II
Losgröße = Menge eines Produktes, die ohne Unterbrechung gefertigt wird
In statischen Modellen wird es natürlich sinnvoll sein, in regelmäßigen Abständen immer die gleiche Menge (Losgröße) zu produzieren.
Zielsetzung: Losgröße so wählen, dass ein Abgleich von Rüst- und Lagerkosten erzielt wird (Summe minimal)

## Slide 8: Entwicklung des Lagerbestandes im klassischen Losgrößenmodell
Produktion Los q
Produktion Los q
Produktion Los q
Bedarf D Anstieg -D
1
-D
sägezahnartiger Verlauf des Lagerbestandes
maximaler Lagerbestand q
Kosten

## Slide 9: Kostenverlauf in Abhängigkeit der Losgröße
Losgröße q
Gesamtkosten TC pro Zeiteinheit
Lagerhaltungskosten hq/2
Fixkosten/Rüstkosten Ds/q
Gesamtkosten
optimale Losgröße q*

## Slide 10: Notationen
q ... Bestellmenge / Produktionslos
q* ... optimale Bestellmenge / optimales Produktionslos
D ... Jahresbedarf (Bedarf pro Zeiteinheit)
s ... Fixkosten einer Bestellung (oder Kosten einer Rüstung)
h ... Lagerkosten pro Stück und Jahr (Zeiteinheit)

## Slide 11: Kostenbestandteile
Bestellkosten pro Jahr:
 Anzahl der Bestellungen  Kosten pro Bestellung
2. Lagerhaltungskosten pro Jahr:
 durchschnittl. Lagerbestand  Lagerkosten pro Stück und Jahr

## Slide 12: Gesamtkosten, optimale Bestellmenge
3. optimale Bestellmenge:
Die optimalen Bestellmenge q* findet man durch Nullsetzung der ersten Ableitung der Gesamtkosten pro Jahr (total costs, TC).
=
=
= 0
=
EOQ- Formel
+ c D
Variable Bestell- oder Herstell-Kosten pro Stück beeinflussen q* nicht

## Slide 13: Bestellhäufigkeit, Bestellintervall
4. Anzahl der Bestellungen pro Zeiteinheit:
 Bedarf / optimale Bestellmenge
5. Zeit zwischen zwei Bestellungen:
bzw.
… Tage

## Slide 14: Gesamtkosten
6. optimale Gesamtkosten:
Gesamtkosten pro Jahr
=
=
Einsetzen der EOQ- Formel
Gesamtkosten pro Jahr
+ c D
Variable Bestell- oder Herstell-Kosten pro Stück beeinflussen q* nicht, wohl aber TC
+ c D

## Slide 15: Kostenverlauf in Abhängigkeit der Losgröße
Eigenschaften
Losgröße q
Gesamtkosten TC pro Zeiteinheit
Lagerhaltungskosten
Fixkosten/Rüstkosten
Gesamtkosten
q*

## Slide 16: Beispiel: Klassische Losgröße I
Der Nettobedarf eines Produktes mit den Rüstkosten (s) von 200 und den Lagerkosten (h) von 1 pro Produkteinheit und Periode sei durch die folgende Zeitreihe gegeben:
D = {120, 160, 60, 80, 120, 60, 100}
 D = 100 ME pro Periode

## Slide 17: Beispiel: Klassische Losgröße II
a) Wie lautet die optimale klassische Losgröße, wenn von dem durchschnittlichen Nettobedarf von 100 ausgegangen wird?
= =
= 200 ME
Um wieviel % vergrößert bzw. verringert sich die optimale klassische Losgröße, wenn sich der durchschnittliche Bedarf um den Faktor 1,1 * 1,1 = 1,21 bzw. 0,9 * 0,9 = 0,81 ändert?
= =
Dneu = 1, 21 * D
=
*
= 1,1 *

## Slide 18: Beispiel: Klassische Losgröße III
Fortsetzung b)
Dneu = 0,81 * D
= =
=
*
= 0,9 *
c) Um wieviel % müssten sich die Rüstkosten erhöhen bzw. verringern, damit man eine Halbierung der optimalen klassischen Losgröße erzielt?
= 0,5 =
*
0,5 *
=
sneu
Rüstkosten müssen auf ¼ also um 75% sinken!

## Slide 19: Eigenschaften der optimalen Losgröße
im Optimum : Lagerkostenzuwachs = marginale Rüstkostenersparnis
= 0, also
( Grenzkostenverfahren von Groff)
im Optimum : sind die Durchschnittskosten pro Zeiteinheit minimal
( Silver – Meal – Verfahren)

## Slide 20: 8.3 Deterministische, dynamische Ein-Produktmodelle I
dynamisches Lagerhaltungsproblem:
 Nachfrage über die Zeit nicht konstant
jede Bestellperiode explizit betrachten
Optimierung: simultan über alle Perioden
Standardproblem : Wagner-Whitin (WW) Problem

## Slide 21: Deterministische, dynamische Ein-Produktmodelle II
Annahmen:
ein einheitliches Produkt
Absatz zeitlich nicht mehr konstant
Produktionszeit wird vernachlässigt, Lagerzugänge in ganzen Losen
konstante Lieferzeit (= Zeit zwischen Bestellung und Eintreffen der Ware)
keine Mengenrabatte
keine Fehlmengen erlaubt - durch rechtzeitiges Bestellen vermieden
keine Kapazitätsbeschränkungen bezüglich Losgröße
variablen Kosten: Rüst- und Lagerhaltungskosten
evtl. können sich auch variable Produktionskosten über die Zeit ändern

## Slide 22: Notationen
Dt ... Absatz (Nachfrage) in Periode t - zeitlich nicht konstant!
qt ... Losgröße in Periode t (Entscheidungsvariable)
ct ... variable Produktionskosten pro Stück in Periode t
s ... Auflagekosten (Bestell-/Rüstkosten) je Produktionslos
h ... Lagerkostensatz pro Stück und Periode
T ... Länge des Planungszeitraumes

## Slide 23: Wagner-Whitin Problem I
für optimale Lösung des dynamischen Losgrößenproblems:
Betrachte nur jene Produktionspläne, deren Produktionslose aus vollständigen
Periodenbedarfen einer oder mehrerer „benachbarter“ Perioden bestehen.
Begründung:
Nur einen Teil eines Periodenbedarfes in ein Los aufzunehmen ergibt keinen Sinn. Man würde nur Lagerkosten verursachen und müsste dennoch in der nächsten Periode rüsten.
Beispiel: bei einem Problem mit drei Perioden gibt es nur 3 Möglichkeiten für die Produktion der ersten Periode:
  Zusammenfassen des Bedarfs der Periode 1
  Zusammenfassen des Bedarfs der Perioden 1 und 2
  oder Zusammenfassen des Bedarfs aller drei Perioden zu einem Los

## Slide 24: Wagner-Whitin Problem II
Dieses Problem kann optimal gelöst werden (WW-Verfahren, dynamische Optimierung  VK)
Praxis: meist Verwendung von einfachen Entscheidungsregeln (Heuristiken)  hier im EK
Heuristiken:
  flexibler gegenüber Verletzungen bestimmter, in der Praxis oft nicht haltbarer Annahmen
  Einfacher zu verstehen, weniger Nervosität

## Slide 25: Heuristiken
Grundprinzip dieser Heuristiken:
Wird in einer Periode produziert, wird anhand eines Kostenkriteriums geprüft, ob die Bedarfe der darauf folgenden Perioden auch in dieser Periode produziert werden können.
Die ‚besten‘ Heuristiken für das Problem:
Silver – Meal Heuristik
Groff – Heuristik
in der Literatur findet man auch (und diese sind teilweise auch in der Praxis beliebt): „part-period“ und „gleitende wirtschaftliche Losgröße“

## Slide 26: Silver – Meal - Heuristik
optimale Losgröße im EOQ Modell
 Durchschnittskosten pro Zeiteinheit minimal
Übertragung dieser Idee auf dynamischen Fall:
erweitere die Losreichweite (d.h. nehme die Bedarfsmenge der nächsten Periode dazu), solange die Durchschnittskosten pro Zeiteinheit sinken:
j ≥ τ
(Kosten pro Los) / (# Perioden für die das Los reicht)
 … Periode, in dem Los aufgelegt wird
j … Periode, bis zu der das Los reicht

## Slide 27: Beispiel: Dynamische Losgrößenheuristiken
Der Bedarf eines Produktes beträgt in den nächsten neun Wochen:
Die bestellfixen Kosten werden mit 70 Geldeinheiten und die
Lagerkosten mit 1 Geldeinheit pro Stück und Woche angesetzt.
Wie lauten die Losgrößen nach dem Verfahren von Silver und Meal
bzw. nach dem Verfahren nach Groff?
Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Bedarf | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10

## Slide 28: Beispiel: Silver – Meal – Verfahren (1)
Prod. in Periode | für Periode(n) | Losgr. q | Kosten pro Periode
 = 1
1
1, 2, 3 & 4
1 & 2
1, 2 & 3
= 70
= 55
= 50
60
 = 4
4
= 70
=
4 & 5
= 45
20
20+40=60
60+20=80
80+30=110
30
30+20=50
4, 5 & 6
50+50=100
= 63,3
= ( 80; 0; 0; 50; 0; ?; ?; ?; ? )
Bisherige Lösung:

## Slide 29: Beispiel: Silver – Meal – Verfahren (2)
Prod. in Periode | für Periode(n) | Losgr. q | Kosten pro Periode
 = 6
6
6, 7, 8 & 9
6 & 7
6, 7 & 8
= 70
= 45
= 43,3
40
= 3*s + h*1*D2 + h*2*D3 + h*1*D5 + h*1*D7 + h*2*D8 + h*1*D9 =
400 GE
=
K(q*)
Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Bedarf | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10
Losgröße | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Oder K(q*) = 150 + 90 + 160 = 400
50
50+20=70
70+20=90
90+10=100

## Slide 30: Groff - Heuristik
optimale Losgröße im EOQ Modell
Marginale Rüstkostenersparnis = Marginaler Lagerkostenzuwachs.
Übertragung dieser Idee auf dynamischen Fall:
 erweitere die Losreichweite, solange die Grenz-Lagerkosten kleiner als die Grenz-Rüstkosten sind:
 Die Losreichweite  des Loses einer Periode wird so lange erhöht, bis erstmals die marginale Ersparnis an Rüstkosten geringer ist als der marginale Zuwachs an Lagerkosten, d.h. bis erstmals gilt:

## Slide 31: Beispiel: Groff – Verfahren (1)
Rechte Seite (Rüst- / Lagerkosten) =
= 140
prod. in Periode  | produziere bis Periode j | D | Losreichw. j- |  + 1 | d *  * ( + 1) |  | 
1
4
4
3
2
1
4
20
40
20
30
30
2
0
1
3
0
1
2
3
4
1
0
80
120
360
0
≤ 140
≤ 140
≤ 140
> 140
≤ 140
5
20
1
2
40
≤ 140
6
50
2
3
300
> 140

## Slide 32: Beispiel: Groff – Verfahren (2)
prod. in Periode  | produziere bis Periode j | D | Losreichw. j- |  + 1 | d *  * ( + 1) |  | 
6
9
8
7
6
50
20
20
10
2
0
1
3
1
2
3
4
0
40
120
120
≤ 140
≤ 140
≤ 140
≤ 140
Zufällig gleiche Lösung wie bei Silver-Meal
= 3*s + h*1*D2 + h*2*D3 + h*1*D5 + h*1*D7 + h*2*D8 + h*1*D9 =
400 GE
K(q*)
Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Bedarf | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10
Losgröße | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0

## Slide 33: Beispiel: mehrstufige Produktion
Los von Produkt 1 wird nun nur jedes 2. mal produziert also zu Zeiten 0, 3, 6, …
Los von Produkt 2 wird weiterhin zu Zeiten 0, 3, 6, … produziert
Los
Los
 Endprodukt (1) mit kontinuierlicher Nachfrage
 Bedarf an Vorprodukt (2) hat damit sporadischen Charakter; die Wahl der Losgröße für (1) beeinflusst den Bedarf an (2)
Los
Fehlmenge
1
Losgrößenplanung von Produkt 1 beeinflusst Bedarf nach Produkt 2  unzulässige Lösung bei unabhängiger Planung