## Slide 1: Kapitel 2
Konfigurierung von
Fließproduktionssystemen

## Slide 2: Einrichtung von Produktionsanlagen
Arbeitsgänge des zu fertigenden Produkts sind auf die
Arbeitstationen aufzuteilen, so dass
Reihenfolgebedingungen eingehalten werden Bsp.: Auto – zuerst Achsen dann Räder montieren
die erforderliche, geplante Leistung des Produktionssystems erzielt werden kann

## Slide 3: Arbeitsschritte
Zerlegung des Produktionsprozesses in seine einzelnen Arbeitsgänge  Prozess- und Arbeitspläne werden tabellarisch oder graphisch dargestellt (bei uns gegeben)
Aufteilung der Arbeitsgänge auf Stationen  Leistungsabstimmung

## Slide 4: 2.1 Leistungsabstimmung
Zusammenfassung der Arbeitselemente in Arbeitsgruppen
(= Stationen) mit ähnlichem oder gleichem Arbeitsinhalt
Variablen, die die Arbeitszeit beeinflussen:
Taktzeit C: gibt an wie viel Zeit einer Station für die Durchführung der Arbeitsschritte zur Verfügung steht bzw. mit welcher Rate fertige Endprodukte das System verlassen
Anzahl der Arbeitsgruppen: bestimmt den Grad der Spezialisierung der einzelnen Stationen

## Slide 5: Taktzeit C
Nach C Zeiteinheiten muss die erste Station ihre Arbeitsinhalte erledigt haben, da dann das teilfertige Produkt zur nächsten Station geht.
Gleichzeitig kommt die nächste Einheit des Produkts zur ersten Station.
Alle C Einheiten verlässt ein fertiges Produkt die Station 5.

## Slide 6: Beispiele aus Filmen
Ford T: „Tin Lizzie“:
http://www.youtube.com/watch?v=IXkxl8dSXb4
VW-Käfer: http://www.youtube.com/watch?v=a9CZ13UAZ_w
Modern Times (ab 1:22, Beispiel abdriften, Überlastung, …): http://www.youtube.com/watch?v=CReDRHDYhk8
Lucy Lucy (ab 0:30, Beispiel paralleler Stationen, Überlastung, …) http://www.youtube.com/watch?v=8NPzLBSBzPI

## Slide 7: Taktzeit - Produktionsrate
Produktionsrate = Stück / ZE (z.B. 10 Stück pro Stunde)
Taktzeit = Zeit / Stück. (z.B. 6 Minuten pro Stück)
Es gilt also, dass die Produktionsrate der Kehrwert der Taktzeit ist:
Produktionsrate = 1 / Taktzeit.
Mit einer kleinen Taktzeit produziert man rasch (hohe Produktionsrate),
Mit einer großen Taktzeit produziert man langsam (niedrige Produktionsrate).

## Slide 8: Anzahl der Arbeitsgruppen
Extremfälle – ineffizient:
1 Arbeitsgruppe = Werkstattfertigung
  Min Taktzeit = Gesamtbearbeitungszeit aller Arbeitsschritte
  Produktionsrate resultiert direkt aus der Gesamtbearbeitungszeit
Jeder Arbeitsschritt wird von eigener Station durchgeführt
 Optimale Mischung aus Taktzeit C und Anzahl der Arbeitsgruppen m wird gesucht

## Slide 9: Benötigte Daten und Formeln
Nachfragemenge …... x
Planungszeitraum …… T
Bearbeitungszeit .. ti
Vorranggraph
bzw, wenn ganzzahlig: (abrunden)
(aufrunden)
Beispiel

## Slide 10: 2.2 BEISPIEL: Automobilmontage
Tätigkeit | Beschreibung | Ausführungszeit | Unmittelbar vorhergehende
A | Grundplatte | 3 | -
B | Achsen | 3 | A
C | Motor | 4 | A
D | Getriebe | 6 | A
E | Räder | 8 | B
F | Lenkstange | 3 | C, D
G | Keilriemen | 2 | D
H | Karosserie | 5 | E, F
I | Lichtanlage | 6 | G
J | Scheiben | 1 | F, H, I
∑ti = 41
Vorranggraph

## Slide 11: Beispiel
Pro Tag stehen 486 Zeiteinheiten zur Produktion von 36 Stück zur Verfügung.
Bestimmen Sie die Taktzeit C!
Wie groß ist die theoretische Minimalanzahl von Arbeitsstationen mmin?
= 4 Stationen
= 13
Formeln
Angabe

## Slide 12: Beispiel - Vorranggraph
A
C
J
I
H
E
F
D
G
B
3
4
3
8
3
6
5
2
6
1
Angabe

## Slide 13: Beispiel - Vorranggraph
A
C
J
I
H
E
F
D
G
B
3
4
3
8
3
6
5
2
6
1
Positionswert
Tabelle

## Slide 14: Beispiel - Positionswertverfahren
Führen Sie mit Hilfe der Positionswertregel den Fließbandabgleich durch!
Positionswert: Ausführungszeit des Arbeitsganges und sämtlicher Nachfolger – siehe Vorranggraph
Rang: absteigende Positionswerte
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
Positionswert |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rang |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
41
23
14
9
9
6
7
1
17
13
1
6
7
9
8
10
5
2
4
3

## Slide 15: Beispiel - Vorgangsweise
Welche Arbeitsgänge sind technisch möglich? D.h. alle Vorgänger müssen erledigt sein
Welcher der in 1. gewählten Arbeitsgänge gehen sich in der verbleibenden Zeit der Station aus?
Aus allen Arbeitsgängen die 1. + 2. erfüllen, wähle jenen mit dem höchsten Positionswert (= höchster Rang beim Positionswertverfahren)

## Slide 16: Beispiel - Tabelle
 | Einplanbar | gewählt | Zeit | Restzeit | Taktzeit | Leerzeit
1.Station |  |  |  |  | 13 | 
A
J
I
B, C, D
C, E, G
C, E, G
C, G
G, F
G, H
H, I
H
D
B
C
F
E
G
A
J
H
B, C, G
3
3
8
4
3
2
6
5
1
6
10
4
1
1
10
8
2
8
7
5
13
13
13
1
1
2
7
2.Station
3.Station
4.Station

## Slide 17: Bandwirkungsgrad
EK Produktion & Logistik
Kapitel 2/17
Allgemein gilt bei einer Senkung der Taktzeit:
Wenn die Stationszahl gleich bleibt (so wie hier, da alle Stationen Leerzeiten hatten), steigt der BG
Ansonsten (Stationszahl steigt) sinkt der BG
= 41 / (4 * 13) = 41 / 52
= 0,788  78,8 %
da in jeder Station eine Leerzeit von mindestens 1 vorhanden ist, kann man den Bandwirkungsgrad verbessern, indem man die Taktzeit um 1 verringert:
Cneu = 13 – 1
 BG = 41 / (4 * 12)
= 41 / 48
= 0,85 = 85 %
= 12