## Slide 1: Kapitel 1
Einführung

## Slide 2: 1.1 Produktion als Funktion des Betriebes I
Funktionen des Betriebes:
Produktion: Beschaffung und Fertigung
Logistik: auch Aspekte des Absatzes
Beschaffung
Fertigung
Absatz
Leitung
Planung Kontrolle Organisation
Finanzierung
Leistungen
Produktions-
faktoren
Finanzbuchhaltung
Betriebsbuchhaltung
Realgüterstrom
Nominalgüterstrom

## Slide 3: Produktion als Funktion des Betriebes II
(industrielle) Produktion:
Definition: die Erzeugung von Ausbringungsgütern (Produkten, Output) aus materiellen und nichtmateriellen Einsatzgütern (Produktionsfaktoren, Inputs, Ressourcen) nach bestimmten technischen Verfahrensweisen
Vorprodukte werden oft von Zulieferern fremdbezogen, die sich auf die Herstellung einiger weniger Produktkomponenten spezialisieren und hierbei oft einen technischen Vorsprung erzielt haben.
Verwendung von nichtmateriellen Gütern (Patente, Lizenzen, Software,..)
weitere Produktionsfaktoren: Maschinen, Lagerungs- und Handlingeinrichtungen, Energie, menschliche Arbeit
Abnehmer, die die im Betrieb erbrachten Leistungen, d.h. Güter oder Dienstleistungen nachfragen

## Slide 4: Produktion als Funktion des Betriebes III
Beachtung von wirtschaftlichen, technologischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Handlungsspielraum der Unternehmung einschränken
  Bei der Wahl der Produktionsverfahren sind z.B. alle Auswirkungen, die die natürliche Umwelt belasten, zu vermeiden oder zumindest in rechtlich und unternehmenspolitisch vertretbaren Grenzen zu halten.  Imageaspekt gewinnt an Bedeutung
Befassung mit dem Realgüterstrom (= Güter- bzw. Leistungsstrom) Lieferanten  Betrieb  Kunden
Der in die umgekehrte Richtung fließende Nominalgüterstrom wird in anderen Lehrveranstaltungen behandelt.

## Slide 5: Produktionsfaktoren
Produktionsfaktoren (Faktoren, Input)
  für Absatz und Erhaltung der Betriebsbereitschaft eingesetzte Güter
  Einteilung nach ihrer Wirkungsweise im Produktionsprozess
    mengen- und kostenmäßige Zusammenhänge
  Arten (nach Gutenberg)
    dispositiv (dispositive Arbeit – nächste Folie)
    Elementarfaktoren (objektbezogene Arbeit, Betriebsmittel, Werkstoffe)
    Zusatzfaktoren (Leistungen von Staat, Behörden, Versicherungen, …)

## Slide 6: Produktionsfaktoren
dispositiver Faktor
  Arbeitsleistung (leitende Tätigkeit)
    Planung, Kontrolle, Informationsmanagement
    Kontrolle der übrigen Produktions-/Elementarfaktoren
    nicht direkt einzelnen Produkten bzw. Produktionsvorgängen zurechenbar
    maßgebend für gesamte Produktionsstruktur & -abläufe

## Slide 7: Produktionsfaktoren
Elementarfaktoren (1)
  Verbrauchsfaktoren (Repetierfaktoren)
    gehen als selbständige Güter im Produktionsgeschehen unter
    Veränderung der Eigenschaften
      werden dadurch zu anderen Gütern
      Bestandteil eines neuen Gutes
    Arten
      Erzeugniseinsatzstoffe: gehen substantiell in Produkt ein
      z.B. Rohstoffe, Werkstoffe, Bauteile, etc…
      Betriebsstoffe: zum Betreiben benötigt
      z.B. Antriebsenergie für Aggregate, Schmierstoffe, Kühlmittel
Notes: Rohstoffe = unbehanelte Naturstoffe zB Holz in der Möbelindustrie
Werkstoffe = aufbereitete, veredelte Rohstoffe zB Wollfäden in Textilindustrie, Bleche für Automobilherstellung
Bauteile = aus Werkstoffen gefertige Bestandteile von zusammengesetzten Gütern zB Kotflügel, Motor, in Automobilerstellung

## Slide 8: Produktionsfaktoren
Elementarfaktoren (2)
  Potentialfaktoren (Bestands-, Gebrauchs-, Niveau-)
    zB Maschinen, Patente, ausführende Arbeitskraft
    Arten
      mit Abgabe von Werkverrichtungen
      zB Arbeitskraft, Maschinen, Werkzeuge, etc.
      ohne Abgabe von Werkverrichtungen
      zB Gebäude, Grundstücke, Mobiliar, Heizung, etc.
Notes: Rohstoffe = unbehanelte Naturstoffe zB Holz in der Möbelindustrie
Werkstoffe = aufbereitete, veredelte Rohstoffe zB Wollfäden in Textilindustrie, Bleche für Automobilherstellung
Bauteile = aus Werkstoffen gefertige Bestandteile von zusammengesetzten Gütern zB Kotflügel, Motor, in Automobilerstellung

## Slide 9: 1.2 Begriffsbestimmungen I
Wertschöpfungsprozess: Inputgüter  wertgesteigerte Outputgüter
Arbeitssystem: Produktion Rohstoff  Endprodukt besteht aus einzelnen Abschnitten (umfassen einen bestimmten Teilprozess)
Arbeitssystem (Produktiveinheit) = organisatorische Einheit (Maschinen, Werkzeuge, Arbeiter) in der jeweils ein einzelner Abschnitt eines Produktionsprozesses ausgeführt wird.
Input: physischer Input = zu bearbeitende Vorprodukte (Arbeitsobjekte, z.B. Rohstoffe, Zwischenprodukte, Verbrauchsfaktoren, Repetierfaktoren)
Grunddaten: konstruktiver Aufbau der Produkte (z.B. Stücklisten), technische Angaben zur Ausführung der Produktion und der Montage (z.B. Arbeitsgangbeschreibungen) abzulesen.
Planungsdaten: Produktionsaufträge (Angaben, wie viele Erzeugnis- einheiten bis zu einem bestimmten Termin fertig zu stellen sind)

## Slide 10: Begriffsbestimmungen III
Fertigungstiefe: Anzahl der Wertsteigerungsstufen eines Erzeugnisses, die in einem Betrieb realisiert werden
Arbeitsteilung: Wertschöpfungsprozess Rohstoff  Endprodukt üblicherweise nicht in einer Firma  internationale Arbeitsteilung: z.B. Motoren aus GM-Werk in Aspern werden in anderen EU-Ländern in Opel-PKW eingebaut. Magna liefert diversen Autoherstellern zu, ...
Supply Chain Management (SCM): Koordination der einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette Zulieferer – Produzent – Abnehmer um Bestände in der Kette zu minimieren, um kostengünstig und rasch auf Kundenwünsche reagieren zu können, etc.

## Slide 11: Begriffsbestimmungen IV
Beachtung der folgende Aspekte bei der Erzielung von Wertschöpfung:
Zeit: Reduktion unproduktiver Vorgänge (z.B. Transport- und Lagerungsvorgänge) reduziert Durchlaufzeiten  Wettbewerbsvorteil (Lieferzeit, Kosten) Wichtig: Gestaltung der technischen und organisatorischen Infrastruktur (Layout, Konfiguration, ...)  taktische Produktionsplanung
Flexibilität: Anpassung an veränderte Umweltbedingungen:
  langfristig bzw. strategisch (technologisch, rechtlich bzw. wirtschaftlich)
  kurzfristig bzw. operativ (Änderungen des Marktes)
Qualität: geringe Ausschussraten, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der erzeugten Produkte  entscheidender Wettbewerbsfaktor Total Quality Management (TQM).
Infrastruktur:
  physischen Gegebenheiten ("Hardware", Produktionsanlagen, Lagerungs-, Materialfluss- und Handlungseinrichtungen)
  Grundregeln ihres organisatorischen Zusammenwirkens (die "Software")
  Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme (PPS-Systeme)

## Slide 12: Begriffsbestimmungen V
Logistik: ganzheitliche, die einzelnen Funktionsbereiche der Unternehmung übergreifende ("Querschnittsfunktion" der Logistik) Betrachtungsweise Ziel: die Optimierung des Material- und Erzeugnisflusses (unter Berücksichtigung der damit zusammenhängenden Informationsströme) Zur Logistik zählen alle Prozesse des Transports, der Lagerung, der Materialhandhabung und Verpackung (TUL: Transport, Umschlag, Lagerung).
Logistik = Überbrückung von räumlichen, zeitlichen und mengenmäßigen Differenzen zwischen "Angebot" und "Nachfrage".
das richtige Produkt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge, in der richtigen Qualität und zu den richtigen Kosten (6R)
Erfassung der gesamten logistischen Kette "Zulieferer – Produzent - Abnehmer" (SCM).
Unterstützung durch Logistikdienstleister (z.B. Spediteure mit eigenen Lagerungs- und Umschlageinrichtungen)

## Slide 13: 1.3 Erscheinungsformen von Produktionssystemen
1.3.1 Programmbezogene Produktionstypen (outputorientiert)
1.3.2 Prozessbezogene Produktionstypen (inputorientiert)
1.3.3 Einsatzbezogene Produktionstypen
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen

## Slide 14
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
Produkte
Produktionsprogramm
Programmbezogene Produktionstypen lassen sich nach Produkt- und nach Programmeigenschaften bilden
Eigenschaften der Produkte
  Güterart
    materielle Güter (Sachgüter): Maschinen, Werkzeuge, Stoffe
    immaterielle Güter: menschliche/maschinelle Arbeit, Dienstleistungen, Informationen
  Gestalt
    ungeformte Fließgüter: zB Bier
    geformte Fließgüter: zB Stahlbleche (Länge nicht festgelegt)
    Stückgüter: zB Schrauben (alle 3 Dimensionen determiniert)
  Zusammensetzung
    einteilig (zB Bohrer) vs. mehrteilig (zB Computer)
  Beweglichkeit
    beweglich vs. unbeweglich (zB Kraftwerk, Brücke)

## Slide 15
Eigenschaften des Produktionsprogramms
  Anzahl der Erzeugnisse
    Einproduktproduktion
    Mehrproduktproduktion
  Auflagengröße (Repetitionstypen)
    Anzahl der nach Vorbereitung der Produktionsanlage ununterbrochen hergestellten Erzeugniseinheiten
    Massenproduktion
      ständige, zeitlich nicht begrenzte Produktion eines Gutes in großen Mengen
      Mechanisierung und Automatisierung des Produktionsprozesses
      hohe Verrichtungsspezialisierung der Produktionsfaktoren
      negative soziale Effekte: Monotonie in der Arbeit
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
Produkte
Produktionsprogramm
Anzahl
Auflage
Absatzmarkt

## Slide 16
  Auflagengröße (Repetitionstypen) [Fortsetzung]
    Sortenproduktion (Spezialfall der Massenproduktion)
      mehrere Varianten eines Grundproduktes (geringfügige Unterschiede)
      größere Flexibilität der Produktionsanlagen als bei Massenproduktion
      Unterbrechung des Produktionsprozess bei Sortenwechsel
    Serienproduktion
      begrenzte Anzahl identischer Erzeugnisse
      regelmäßiges Umrüsten
      noch flexiblere Produktionsanlagen
    Einzelproduktion
      individuelle Produkte gemäß Kundenauftrag
      Einzelstücke
      hoch flexible Produktionsanlagen und Arbeitskräfte nötig
      zB Schiff-, Anlagenbau
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
Produkte
Produktionsprogramm
Anzahl
Auflage
Absatzmarkt

## Slide 17
  Beziehung der Produktion zum Absatzmarkt (Auftragstypen)
    make to order
      Kundenproduktion, auftragsorientierte Produktion
      bei Produktionsbeginn liegt ein Kundenauftrag vor (Art und Menge der herzustellenden Produkte, Liefertermine)
      Nachteil: lange Lieferzeiten
    make to stock
      Marktproduktion, lagerorientierte Produktion
      Produktion für einen anonymen Markt, also auf Lager (Nachfrageprognosen der Marktnachfrage)
      Nachteil: Risiko von Ladenhütern
    assemble to order
      Versuch die Ansätze zu kombinieren um beide Nachteile zu vermeiden
      Produktion häufig verwendeter Einzelteile auf Lager
      auftragsorientierte Montage der Endprodukte.
      Vorteil: Verkürzung der Lieferzeit durch Postponement
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
Produkte
Produktionsprogramm
Anzahl
Auflage
Absatzmarkt

## Slide 18
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Arbeitspläne beschreiben die Folgen von Arbeitsgängen, die von Arbeitssystemen an Arbeitsobjekten vollzogen werden. Je nachdem wie sehr sich die Arbeitspläne der einzelnen Produkte unterscheiden werden verschiedene Anordnungen der Arbeitssysteme sinnvoll sein
Organisatorische Anordnung der Arbeitssysteme
  Funktionsprinzip:
    Räumliche Zusammenfassung von Arbeitssysteme mit gleichartiger Funktion (Stanzen, Drehbänke, etc.) in einer Werkstatt
    Jeder Auftrag muss entsprechend der in seinem Arbeitsplan definierten technologischen Reihenfolge zu den einzelnen Werkstätten transportiert werden.
    Sinnvoll bei Einzelproduktion bzw. geringen Stückzahlen/Auftragsgrößen, wo kein einheitlicher Materialfluss vorliegt (jedes Produkt nimmt einen anderen Weg über die Maschinen)
    Wartezeiten der Aufträge vor ihrer Bearbeitung bzw. vor dem Transport unerwünschte Zwischenlagerbestände von angearbeiteten Erzeugnissen („work in process“, WIP) und Leerzeiten (wenn eine Maschine auf einen Auftrag warten muss)
Funktionsprinzip
Objektprinzip

## Slide 19
Quelle: Günther und Tempelmeier (2009)
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Funktionsprinzip
Objektprinzip
Layout einer Fabrikhalle bei Werkstattproduktion

## Slide 20
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Funktionsprinzip
Objektprinzip
  Objektprinzip: Anordnung orientiert sich an Arbeitsplänen
    Einheitlicher Materialfluss
      die Arbeitssysteme werden entsprechend ihrer Position in den Arbeitsplänen der zu produzierenden Erzeugnisse i.d.R. linear angeordnet
      nur sinnvoll wenn einheitliches Grundprodukt bzw. begrenzte Anzahl von Produktvarianten hergestellt wird
      Kapazitäten der einzelnen Arbeitssysteme müssen eng aufeinander abgestimmt werden
      Reihenproduktion: keine zeitliche Bindung
      getaktete Fließfertigung: Fließfertigung mit Zeitzwang
einheitlicher M-Fluß
Zentrenproduktion

## Slide 21
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Funktionsprinzip
Objektprinzip
  Objektprinzip
    Einheitlicher Materialfluss [Fortsetzung]
      Reihenproduktion (ohne Zeitzwang)
        Materialfluss für alle Erzeugnisse weitgehend identisch
        keine zeitliche Bindung der Arbeitsgänge
        einzelne Arbeitsstationen können übersprungen werden, Rücksprünge sind nicht möglich
        Pufferlager zwischen den Arbeitssystemen bzw. Stationen nötig
      getaktete Fließfertigung (mit Zeitzwang)
        zur Bearbeitung jedes Produktes steht in jeder Station eine fixe Zeitspanne zur Verfügung
        keine Pufferlage
        Transferstraße (zB Motoren): simultan, fest verbunden
        Fließproduktionslinie (zB TV): asynchron
einheitlicher M-Fluß
Zentrenproduktion

## Slide 22
Transferstraße: Verkettung zu einem automatisierten Gesamtsystem, wo die Werkstücke fest mit dem Transportsystem verbunden sind und nur simultan fortbewegt werden (synchroner Materialfluss) z.B. Motorenproduktion.
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Funktionsprinzip
Objektprinzip
einheitlicher M-Fluß
Zentrenproduktion

## Slide 23
Fließproduktion:
Koppelung durch selbständige Fördereinrichtungen, wobei die einzelnen Werkstücke auch unabhängig voneinander bewegt werden können (asynchroner Materialfluss) z.B. Montage von Fernsehern. Auch hier sind kleinere Pufferlager zwischen den Arbeitssystemen bzw. Stationen nötig:
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Funktionsprinzip
Objektprinzip
einheitlicher M-Fluß
Zentrenproduktion

## Slide 24
Zentrenproduktion
  Räumliche Zusammenfassung unterschiedlicher Arbeitssysteme (die für eine Produktgruppe benötigt werden) unter Anwendung des Objektprinzips (weniger Materialbewegung als bei Werkstattfertigung) Dabei können in einem Produktionszentrum beliebige Materialflüsse vorkommen.
   eingesetzt, wenn für verschiedene Endprodukte ähnliche Einzelteile benötigt werden, die oft nicht nur dieselben Arbeitssysteme belegen, sondern auch nach ähnlichen Arbeitsplänen produziert werden
  Verschiedene Varianten, je nach Automatisierungsgrad:
    Flexibles Fertigungssystem
    (FFS, flexible manufacturing system, MFS):
    Produktionsinsel
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Funktionsprinzip
Objektprinzip
einheitlicher M-Fluß
Zentrenproduktion

## Slide 25
Flexibles Fertigungssystem
  Produktion und Materialflusssystem werden weitgehend automatisiert
  besteht aus numerisch gesteuerten Maschinen verbunden durch ein automatisiertes Materialflusssystem
  Werkstück- und Werkzeugfluss erfolgen weitgehend automatisch
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Funktionsprinzip
Objektprinzip
einheitlicher M-Fluß
Zentrenproduktion

## Slide 26
Produktionsinsel:
  teilautonome Arbeitsgruppen
  Verzicht auf vollständige Automatisierung
  wesentlicher Bestandteil der schlanken Produktion (lean production)
  geringer Planungs- und Koordinationsaufwand
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Funktionsprinzip
Objektprinzip
einheitlicher M-Fluß
Zentrenproduktion

## Slide 27
Struktur des Materialflusses
(Produktionsstrukturtyp, Vergenztyp)
  Weitere wichtige Gliederung der prozessbezogenen
  Produktionstypen unter Beachtung der Struktur der
  Produktionsprozesse:
  Form des Materialflusses
  Kontinuität des Materialflusses
  Ortsbindung der Produkte
  Anzahl der Arbeitsgänge
  Veränderbarkeit der Arbeitsgangfolge
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Form
Kontinuität
Ort
Anzahl
Veränderbarkeit

## Slide 28
Glatter (durchgängiger, serieller) Materialfluss: aus jeweils einer eingesetzten Werkstoffart wird eine einzige Produktart erzeugt. (Veredelungsfertigung)
Konvergierender (synthetischer) Materialfluss: eine Produktart wird aus mehreren Werkstoffarten hergestellt (Montageprozesse, z.B. Autos)
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Form
Kontinuität
Ort
Anzahl
Veränderbarkeit

## Slide 29
Divergierender (analytischer) Materialfluss: durch Aufspaltung einer Werkstoffart werden mehrere Produktarten erzeugt. (z.B. Erdölverarbeitung, wo gleichzeitig Benzin, Heizöl, Schmierstoffe und einige weitere Produkte erzeugt werden - Mengenrelationen variieren)
Spezialfall: Kuppelproduktion (z.B. chemische Produktionsprozesse): in einem Produktionsprozess fallen mehrere Ausbringungsgüter gleichzeitig an (entweder starr oder variabel).
umgruppierendem Materialfluss: in einem Arbeitsgang entstehen aus mehreren Werkstoffarten verschiedene Produktarten
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Form
Kontinuität
Ort
Anzahl
Veränderbarkeit

## Slide 30
Kontinuierliche Produktion:
Objekte wird während des Produktionsprozesses ununterbrochen weitertransportiert
diskontinuierliche Produktion: Objekt wird in bestimmten zeitlichen Abständen zum nächsten Arbeitssystem weitertransportiert werden
Chargenproduktion (Spezialfall der diskontinuierlichen Produktion) Charge durch das Fassungsvermögen des Produktionsgefäßes (z.B. Hochofen) begrenzt  Qualitätsunterschiede
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Form
Kontinuität
Ort
Anzahl
Veränderbarkeit

## Slide 31
Ortsbindung der Produkte
  Fabrik
  Baustelle: örtliche gebunden
Anzahl der Arbeitsgänge
  einstufig
  mehrstufig
Veränderbarkeit der Arbeitsgangfolge Reihenfolge der Arbeitsgänge
  vorgegeben
  veränderbar (Arbeitsplanflexibilität)
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
organisatorisch
Struktur
Form
Kontinuität
Ort
Anzahl
Veränderbarkeit

## Slide 32
programmbezogen
prozessbezogen
einsatzbezogen
Anteil der Einsatzgüterarten
  materialintensiver Produktion (z.B. in der Mineralölverarbeitung)
  anlagenintensiver Produktion (z.B. bei Einsatz flexibler Fertigungssysteme)
  arbeitsintensiver Produktion (z.B. bei kunsthandwerklichen Produkten)
  informationsintensiver Produktion (z.B. im Verlagswesen)
Konstanz der Güterqualität
  werkstoffbedingt wiederholbare Produktion
  Partieproduktion: Werkstoffe, die aus unterschiedlichen Partien stammen, weisen besondere qualitative Eigenschaften auf (z.B. Naturprodukte Leder, Obst usw., Weinjahrgänge, ...)

## Slide 33: 1.4 Beispiel eines mittelständischen Industriebetriebes
In Günther und Tempelmeier (1996 bzw. 1997) wird am Beispiel einer mittelständischen Unternehmung, die elektrische Messgeräte in Kleinserienproduktion herstellt, veranschaulicht, dass die obigen Formen der Produktion durchaus auch gleichzeitig auftreten können
z.B.
Reihenfertigung bei der Leiterplattenbestückung
Inselproduktion bei der Montage
Qualitätskontrolle und mechanische Sonderfertigung in Form von Werkstattproduktion

## Slide 34: 1.5 Entscheidungsebenen
Eine moderne Sichtweise der Betriebswirtschaftslehre und insb. der "Produktion und Logistik" ist entscheidungsorientiert. Sie betrachtet Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle der Produktion einschließlich der resultierenden logistischen Prozesse gefällt werden müssen.
Es gibt 3 Entscheidungsebenen:
strategisches Produktionsmanagement
taktisches Produktionsmanagement
operatives Produktionsmanagement

## Slide 35: Strategisches Produktionsmanagement
Grundsatzentscheidungen um langfristige Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen sich eine Unternehmung erfolgreich entwickeln kann.
Beispiele:
die Wahl der Produktionsstandorte;
Umstieg auf eine neue automatisierte Produktionstechnologie mit dem Ziel, Wettbewerbsvorteile zu erzielen;
Grundsatzentscheidung, gewisse Geschäftszweige zu schließen oder auszubauen
Grenzen zu anderen funktionalen Teilbereichen (z.B. Marketing) sind fließend.

## Slide 36: Taktisches Produktionsmanagement
Aufbau, Konfigurierung und Dimensionierung der nötigen Infrastruktur, um, die in der strategischen Entscheidungsebene gesetzten Ziele zu verwirklichen und die angestrebte Leistungsstärke nachhaltig aufzubauen (Umgestaltung und Weiterentwicklung der Produktionsinfrastruktur),
Beispiele:
Typische taktische Fragestellungen sind die Dimensionierung der Produktionskapazitäten und die Layoutplanung.
Abschluss eines Liefervertrages mit einem Zulieferer nach "Just-in- time"-Prinzip
Leistungsabstimmung von Fließbändern
Layoutplanung der Fabrikhalle bei Werkstattfertigung

## Slide 37: Operatives Produktionsmanagement
Effiziente Nutzung der durch die Entscheidungen in der taktischen Planungsebene geschaffenen Infrastruktur;
Ausschöpfung der Leistungspotentiale:
Aufstellung des kurzfristigen Produktionsprogramms;
Ermittlung des Materialbedarfs; Losgrößenplanung
Feinterminierung der Arbeitsgänge in einer Werkstatt;
Steuerung des Transportverkehrs der Fahrzeuge eines fahrerlosen Transportsystems (FTS).

## Slide 38: Überblick
 | strategisch | taktisch | operativ
Planungshorizont bzw.Realisierungszeitraum | langfistig (z.B. Jahre) | mittelfristig (z.B. Monate) | kurzfristig (Schichten, Tage, Wochen)
Bedeutung für die Gesamtunternehmung | kann Bestand der Gesamtunter-nehmung sichern oder gefährden | mittel | gering
Risiko bzw. Zufallseinfluss | hoch | mittel | geringer
Aggregationsgrad der Daten | hoch aggregiert, oft nur verbal | mittel | detaillierte Daten
Entscheidungsebenen | Top Management | mittleres Management | Unteres Management, Werkmeister