## Slide 1: Kapitel 6
Hauptproduktionsprogrammplanung
(MPS)

## Slide 2: 6.1 Fragestellung
Hauptproduktionsprogrammplanung = master production schedule (MPS)
Es wird entschieden:
welche Produkte
in welchen Mengen
in den nächsten Perioden produziert werden
Feinere Zeitrasterung als Beschäftigungsglättung: z.B. Quartale, Monate  Wochen, Tage
Nicht aggregiert auf Produktgruppen, sondern detailliertere Betrachtung der (wichtigen) Endprodukte

## Slide 3: 6.2 Kapazitätsanalyse eines Produktionssystems
Bestimmung: Welche Ressourcen werden für die produzierten Produkte in welchem Ausmaß benötigt?
Lösung mittels Kapazitätsanalyse  Ziel: durch exakte Darstellung der Materialflüsse der einzelnen Produkte sollen Interdependenzen zwischen den Produkten sowie Kapazitätsengpässe in den Fertigungsstellen ermittelt werden

## Slide 4: Beispiel: Kapazitätsanalyse I
Gegeben:
der Materialfluss verschiedener Produkte innerhalb eines Produktionssystems
Zahlenangaben in den Knoten = Kapazität einer Fertigungsstelle je Periode
Gesucht:
Nebenbedingungen für ein LP dargestellt in Ausbringung der Produkte a, b und c je Periode

## Slide 5: Beispiel: Kapazitätsanalyse II.1
(1) Zunächst nur ein Produkt: a
8
6
7
a
a
Engpass
Kapazitätsengpass:
I: xa ≤ 8
II: xa ≤ 6
III: xa ≤ 7
redundant (wegen II)
redundant (II)
Nebenbedingung I ist automatisch erfüllt, wenn Nebenbedingung II gilt
redundante Nebenbedingung: Nebenbedingung kann weggelassen werden, da sie nicht nötig ist, bzw. automatisch erfüllt ist, wenn die anderen Nebenbedingungen gelten
I
II
III
Engpass

## Slide 6: Beispiel: Kapazitätsanalyse II.2
(2) Nun 2 Produkte: a und b
4
3
5
a
a
b
b
b
b
a
a
Kapazitätsengpass:
I: xa + xb ≤ 4
II: xa + xb ≤ 3
III: xa + xb ≤ 5
Engpass
I
II
III
redundant (II)
redundant (II)
Engpass
Nicht alle Produkte müssen alle Fertigungsstellen durchlaufen 

## Slide 7: Beispiel: Kapazitätsanalyse II.3
(3) Nun 2 Produkte: a und b und unterschiedliche Materialflüsse
10
6
5
7
8
a
a
a
a
a
b
b
b
b
Kapazitätsengpässe:
I: xa + xb ≤ 8
II: xa ≤ 5
III: xa ≤ 6
IV: xb ≤ 7
V: xa + xb ≤ 10
I
II
V
III
IV
redundant (II)
redundant (I)
Engpass
Engpass
Engpass
Engpass
Engpass
Engpass

## Slide 8: Beispiel: Kapazitätsanalyse III
Nun 4 Produkte: a, b, c und d
Produktionsprozess mit vernetzten Materialfluss:
Stückbearbeitungszeiten: aa = 1; ab = 2; ac = 0,5; ad = 1
I: xa + 2xb ≤ 8
II: 0,5xc + xd ≤ 6
III: xa ≤ 6
IV: 2xb + 0,5xc ≤ 8
V: xd ≤ 7
VI: xa + 2xb ≤ 8
VII: 0,5xc + xd ≤ 8
VIII: xa + 2xb + 0,5xc + xd ≤ 15
8
6
7
8
8
8
6
15
a
a
a
a
b
c
d
d
c
c
a
c
b
b
b
c
d
d
d
b
I
II
1
2
0,5
1
III
IV
V
VI
VII
VIII
(I)
(II)
(I,II)
(II)
Summe von I und II ergibt xa + 2xb + 0,5xc + xd ≤ 14
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.
Engp.

## Slide 9: 6.3 Lösungsverfahren zur Produktionsprogammplanung
Kein Kapazitätsengpass: sämtliche Produkte mit positiven Deckungsbeitrag sind in das Produktionsprogramm aufzunehmen. Produktionsmengen = Absatzhöchstmengen
Ein Kapazitätsengpass: Die Produkte werden nach fallenden relativen Deckungsbeiträgen in das Produktionsprogramm aufgenommen, solange die Kapazität ausreichend ist
Mehrere Kapazitätsengpässe: Lineare Programmierung (= Grundmodell der Produktionsprogrammplanung)
Deckungsbeitrag (DB) = Erlös – variable Kosten
Relativer Deckungsbeitrag (rDB): Deckungsbeitrag pro Einheit der Engpasskapazität

## Slide 10: Beispiel - Kein Kapazitätsengpass
Anfragen für Montageaufträge für 6 verschiedene Produkte:
Produkt j | DB pro Stück dj | Absatzhöchst- Menge Aj | DB bei Höchstmenge djAj
1 | 4 | 200 | 800
2 | 12 | 75 | 900
3 | 10 | 50 | 500
4 | 6 | 40 | 240
5 | 7 | 100 | 700
6 | -1 | 20 | -20
Produziere sämtliche Produkte mit positivem Deckungsbeitrag
Produktionsmengen = Absatzhöchstmengen
Produktions Menge xj
200
75
50
40
100
0
Übersicht

## Slide 11: Beispiel - Ein Kapazitätsengpass (Angabe)
Anfragen für Montageaufträge für 5 verschiedene Produkte, die in einem bestimmten Segment mit einer Kapazität von B = 500 Einheiten ausgeführt werden sollen.
Produkt j | DB pro Stück dj | Bearbeitungs- zeit pro Stück aj | Absatzhöchst- Menge Aj | Relativer Deckungsbeitrag
1 | 4 | 1 | 200 | 
2 | 12 | 4 | 75 | 
3 | 10 | 2 | 50 | 
4 | 6 | 3 | 40 | 
5 | 7 | 1 | 100 | 
(DB pro Stück / Bearbeitungszeit pro Stück)
dj/aj
4
3
5
2
7
4/1 =
12/4 =
10/2 =
6/3 =
7/1 =
Lösung
LP
Übersicht

## Slide 12: Beispiel - Ein Kapazitätsengpass (Lösung)
Die Produkte werden nach fallenden relativen Deckungsbeiträgen in das Produktionsprogramm aufgenommen, solange die Kapazität B = 500 ausreichend ist: Reihung Produkte 5  3  1  2  4.
x5 = 100  Restkapazität 500 - a5 x5
x3 = 50  Restkapazität 400 – 2 · 50
x1 = 200  Restkapazität 300 – 1 · 200
x2 = 75  Restkapazität 100 – 4 · 75
Produkt 2 kann also nicht bis zur Absatzhöchstmenge produziert werden:
x2 = Restkapazität / a2 = 100 / 4 = 25
Zur Produktion von Produkt 4 reicht die Kapazität nicht mehr: x4 = 0
GesamtDB = 4*200 + 12*25 + 10*50 + 6*0 + 7*100 = 2300
Tabelle
= 500 – 1· 100 = 400
= 500 – 1· 100 = 400
= 300
= 100
= -200 unzulässig

## Slide 13: Beispiel - Ein Kapazitätsengpass (Vergleich)
Nun wollen wir zum Vergleich die Produkte nach fallenden absoluten Deckungsbeiträgen in das Produktionsprogramm aufnehmen: Reihung Produkte 2  3  5  4  1.
x2 = 75  Restkapazität 500 - 4 · 75 = 200
x3 = 50  Restkapazität 200 – 2 · 50 = 100
x5 = 100  Restkapazität 100 – 1 · 100 = 0
Zur Produktion von Produkt 4 und 1 reicht die Kapazität nicht mehr:
x4 = 0, x1 = 0,
GesamtDB = 4*0 + 12*75 + 10*50 + 6*0 + 7*100 = 2100 … geringer als zuvor
Eine Einplanung nach fallenden absoluten Deckungsbeiträgen liefert also NICHT die optimale Lösung!
Tabelle

## Slide 14: Beispiel - Ein Kapazitätsengpass (LP)
Das Entscheidungsproblem kann auch als LP geschrieben werden
Gesamt-DB = Σj djxj  max!
 4 x1 + 12 x2 + 10 x3 + 6 x4 + 7 x5  max!
Engpass-Nebenbedingungen Σj ajxj  B
x1 + 4 x2 + 2 x3 + 3 x4 + x5  500
Absatzobergrenzen: xj  Ai
x1  200, . . . , x5  100
Nicht-Negativität: xj  0
Bei nur einem Kapazitätsengpass kann das Problem einfach über die Reihung nach relativen Deckungsbeiträgen gelöst werden  LP nicht nötig
Bei mehreren Kapazitätsengpass muss das Problem einfach über LP gelöst werden  § 5.4
Tabelle

## Slide 15: 6.4 Grundmodell der Produktionsprogrammplanung
statisch, einperiodig
dynamische Erweiterungen  VK
 Lösung mittels Linearen Programms
Übersicht

## Slide 16: 6.4.1 Formulierung und Lösung eines Linearen Programms
Annahme:
Alle Zusammenhänge lassen sich durch lineare Gleichungen bzw.
Ungleichungen abbilden. (Leontief-Produktionsfunktion)
Vorgehensweise bei der Formulierung:
Definition von Entscheidungsvariablen (z.B. Produktionsmengen der einzelnen Produkte.)
Aufstellung einer linearen Zielfunktion (z.B. Gewinnmaximierung, Kostenminimierung)
Aufstellung von linearen Nebenbedingungen (z.B. Kapazitätsrestriktionen, Absatzmindest- und Höchstmengenrestriktionen)

## Slide 17: Beispiel: 2 Produkte – Lineares Programm (1)
 | Benötigte Stunden zur Fertigung einer Einheit |  |  |  | verfügbare | 
 | Menge x1 |  | Menge x2 |  | Arbeitsstunden | 
Abteilung | Tische |  | Stühle |  | pro Woche | 
Tischlerei | 4 |  | 3 |  | 240 | 
Lackiererei | 2 |  | 1 |  | 100 | 
DB/Stück dj | € 7 |  | € 5 |  |  | 
Zielfunktion (ZF): Maximiere: GesamtDB = €7x1 + €5x2
Kapazitäts-Nebenbedingungen:
I: 4x1 + 3x2  240 (Tischlerei Nebenbedingung)
II: 2x1 + 1x2  100 (Lackiererei Nebenbedingung)

## Slide 18: Beispiel: 2 Produkte – Lineares Programm (2)
Ferner seine Absatzobergrenzen zu beachten: es können maximal 40 Tische und 60 Stühle abgesetzt werden:
III: x1 ≤ 40 (Absatzobergrenze Tische)
IV: x2 ≤ 60 (Anzahl der produzierten Stühle nicht negativ)
Nichtnegativitäts-Bedingungen:
V: x1  0 (Anzahl der produzierten Tische nicht negativ)
VI: x2  0 (Anzahl der produzierten Stühle nicht negativ)

## Slide 19: Beispiel: 2 Produkte – Lineares Programm (3)
Das Gesamtmodell lautet also:
Zielfunktion (ZF): Maximiere: GesamtDB = €7x1 + €5x2
Kapazitäts-Nebenbedingungen:
I: 4x1 + 3x2  240 (Tischlerei Nebenbedingung)
II: 2x1 + 1x2  100 (Lackiererei Nebenbedingung)
Absatzobergrenzen:
III: x1 ≤ 40 (Absatzobergrenze Tische)
IV: x2 ≤ 60 (Anzahl der produzierten Stühle nicht negativ)
Nichtnegatitivitäts-Bedingungen:
V: x1  0 (Anzahl der produzierten Tische nicht negativ)
VI: x2  0 (Anzahl der produzierten Stühle nicht negativ)

## Slide 20: Graphische Lösung - Lösungsraum
VI
I
II
V
x1
x2
60
50
100
80
Bereich der zulässigen Lösungen
I: 4x1 + 3x2  240 (Tischlerei Nebenbedingung)
Schnittpunkt mit der x1-Achse: x2 = 0  x1 = 240 / 4 = 60
Schnittpunkt mit der x2-Achse: x1 = 0  x2 = 240 / 3 = 80
II: 2x1 + 1x2  100 (Lackiererei Nebenbedingung)
Schnittpunkt mit der x1-Achse: x2 = 0  x1 = 100 / 2 = 50
Schnittpunkt mit der x2-Achse: x1 = 0  x2 = 100 / 1 = 100
III: x1 ≤ 40 (Absatzobergrenze Tische)
IV: x2 ≤ 60 (Absatzobergrenze Stühle)
V: x1  0 (Nichtnegativität Tische)
VI: x2  0 (Nichtnegativität Stühle)
40
60
III
IV

## Slide 21: Graphische Lösung - Zielfunktion
ZF = 410
I
II
x1
x2
Optimum
Schnittpunkt I ∩ II:
(II) 2x1 + x2 = 100
 x2 = 100 – 2x1
Einsetzen in I:
4x1 + 3 (100 – 2x1) = 240
x1 = 30
x2 = 40
DB = 7*30 + 5*40
= € 410
Einsetzen in II:
30
40
Zielfunktion (ZF): GesamtDB = €7x1 + €5x2
Wo ist ZF konstant?  7x1 + 5x2 = c
wähle beliebiges c, zeichne Gerade, z.B. für c = 350 (Vielf. v. 7 und 5)
 verschiebe Gerade nach rechts oben bis gerade noch zulässig
70
50
ZF = 350

## Slide 22: 6.4.3 Grundmodell der einperiodigen Produktionsprogrammplanung
Indizes:
j  J Produkte
i  I Ressourcen
Entscheidungsvariablen:
xj = Produktionsmenge von Produkt j
Daten:
dj = Stückdeckungsbeitrag von Produkt j
Aj = Absatzhöchstmenge von Produkt j
Bi = verfügbare Kapazität der Ressource i
aij = Verbrauch der Ressource i je Einheit von Produkt j
LP

## Slide 23: LP - Modell
maximiere
Nebenbedingungen:
Daten