## Slide 1: Kapitel 5
Produktionsprogrammplanung –
Beschäftigungsglättung

## Slide 2: Produktionsprogrammplanung – Beschäftigungsglättung
Ausschöpfung der Leistungspotentiale
Einsatz der vorhandenen Ressourcen (mittel- bis kurzfristig)
Erreichung der strategischen Ziele
Quelle: Heizer/Render: Principles of Operations Management, 7th ed., Pearson, 2008.

## Slide 3: Produktionsprogrammplanung
Plane die Mengen der wichtigsten Produktgruppen bzw. Produkte für die nächsten Perioden
Hier zunächst nur eine typische Periode
Allgemeinerer Fall später
 | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | …
A | 100 | 0 | 100 | … |  | 
B | 0 | 300 | 100 |  |  | 
C | 200 | 0 | 100 |  |  | 
D | 50 | 30 | 100 |  |  | 

## Slide 4: Produktionsprogrammplanung
Welche Produkte sollen in welchen Mengen wann hergestellt werden ?
Mittelfristig: Beschäftigungsglättung, aggregate planning
          Zeitraster: Quartale, Monate
Kurzfristig Hauptproduktionsprogrammplanung, MPS
          Auftragsannahmeentscheidung
          Produktionsmengen, Absatzmengen
          Hauptproduktionsprogrammplanung
          Zeitraster: Wochen, Tage

## Slide 5: 5.1 Aufgabe und Ziel der Beschäftigungsglättung
Aufgabe:
Ressourcen über ein bestimmtes Zeitintervall einsetzen um die prognostizierte Nachfrage für dieses Zeitintervall zu befriedigen
zu beachten bei schwankender Nachfrage (stark schwankendem Ressourcenbedarf (z.B. saisonal bei Wintersportgeräten)
  in manchen Perioden Überstunden bzw. Leihpersonal, in anderen Perioden viel ungenützte Kapazität (= Synchronisation)  Kosten für Überstunden oder Leihpersonal
  In nachfrageärmeren Perioden wird für die späteren Perioden vorproduziert (= Emanzipation)  Lagerhaltungskosten
Ziel:
Trade-off zwischen diesen beiden Kostenfaktoren um Gesamtkosten zu minimieren!
Lösung durch Spaltenminimumverfahren

## Slide 6: 5.2 Synchronisation vs. Emanzipation
Synchronisation (zero inventory plan, chasing policy):
Es wird reaktiv der jeweilige Periodenbedarf erfüllt, ohne Vorproduktion in den nachfrageärmeren Perioden.
Überblick
Normalkapazität

## Slide 7: 5.2 Synchronisation vs. Emanzipation
Emanzipation (level workforce plan):
Durch gleichmäßige Produktion und den, bei schwankenden Bedarfen daraus resultierenden, Auf- und Abbau von Lagerbeständen wird eine konstante Ressourcenauslastung angestrebt.
Überblick
Konstante Produktion
Lager-aufbau
Lager-abbau

## Slide 8: 5.3 Spaltenminimumverfahren
In jeder Periode kann die reguläre Personalkapazität in gewissem Rahmen um Zusatzkapazität erweitert werden
Bei Kapazitätsengpässen haben wir 2 Möglichkeiten:
Lagerproduktion in den Vorperioden
Inanspruchnahme der Zusatzkapazität
Lösungstableau:
Für jedes Feld (Zeile t bzw. Produktionsperiode, Halbzeile k bzw. Kapazitätsart,
Spalte  bzw. Bedarfsperiode) ergeben sich die Einheitskosten wie folgt:
ctk = uk + h( - t)
wobei : uk ... Mehrkosten (pro Stück) für Produktion in Zusatzkapazität k (Überstunden, Leiharbeit)
h ... Lagerkostensatz pro Stück und Periode, also
h( - t) ... Lagerkosten pro Stück wenn  - t Perioden gelagert wird
Tabelle

## Slide 9: Spaltenminimumverfahren
Gesucht:
kostengünstigster Produktionsplan
Vorgangsweise:
Spaltenminimummethode:
beginnend mit der Spalte (Nachfrageperiode)  = 1, die Nachfrage aus der jeweils kostengünstigsten Alternative befriedigen bis die Kapazitätsgrenze wirksam wird,
dann zur nächstgünstigeren Alternative innerhalb derselben Spalte übergehen usw.
Anschließend wird das Verfahren mit den nächsten Spalten (Nachfrageperioden)  = 2, 3,.. usw. fortgesetzt.
Tabelle

## Slide 10: Beispiel I
Angabe:
6 Perioden
Normalkapazität (k = 1) pro Periode: 100 ME
Nur eine Art von Zusatzkapazität: k = 2 max. mögliche Zusatzkapazität: 10 ME
Kosten:
  Lagerkosten: h = 1 GE je Menge und Periode
  Kosten der Zusatzkapazität: u2 = 1,5 GE für jede innerhalb der Zusatzkapazität k = 2 produzierte ME
Gesucht: kostengünstigster Produktionsplan

## Slide 11: Tabelle I
Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Angebot
1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 100
 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 10
2 |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 100
 |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 10
3 |  |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 100
 |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 10
4 |  |  |  | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 100
 |  |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10
5 |  |  |  |  | 0,0 | 1,0 | 100
 |  |  |  |  | 1,5 | 2,5 | 10
6 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100
 |  |  |  |  |  | 1,5 | 10
Nachfrage | 90 | 110 | 50 | 110 | 100 | 130 | 
Produktion in Periode
für Periode
keine Kosten
Vorproduktion: Lagerkosten h*(Anzahl Per.)
h = 1
Zusatzkapazität Mehrkosten u in 2. Halbzeile
u = 1,5
Formel
Keine Fehlmengen erlaubt
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz

## Slide 12: Tabelle I
90
10
10
10
10
100
100
100
100
10
50
10
50
40
10
30
30
20
10
10
Prod | Prod
100 | 100
0 | 
100 | 100
0 | 
70 | 70
0 | 
100 | 100
0 | 
100 | 110
10 | 
100 | 110
10 | 
Kosten
Spalten minimum verfahren

## Slide 13: Kosten & Produktionsplan
Gesamtkosten =
590 * C
Produktionskosten
+ 10 * 1 + 10 * 1 + 10 * 3
+ 10 * 2,5 + 10 * 1,5
Lagerhaltungskosten
Kosten der Produktion in Überkapazität
= 590 * C + 90 GE
Produktionsplan
 | 1. Per. | 2. Per. | 3. Per. | 4. Per. | 5. Per. | 6. Per.
N | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100
Ü | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
Tabelle

## Slide 14: Kosten in Normalproduktion C
Kosten in Normalproduktion z.B. C = 5
Dann kann man das Beispiel wir auf Folie 11/12 ohne C durchrechen und dann (wie auf Folie 13) bei den Kosten 590*C addieren z.B. Gesamtkosten = 590 * C + 90 = 3040
Oder man kann C = 5 zu allen Kosten addieren siehe nächste Folie
Die Lösung ist die gleiche wie vorhin
Die Kosten ebenfalls: Gesamtkosten = 5*90 + 6*10 + 5*100 + 5*50 + 6*10 + 8*10 + 5*100 + 5*100 + 7,5*10 + 5*100 + 6,5*10 = 3040

## Slide 15: Tabelle I
Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Angebot
1 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 100
 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 10
2 |  | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 100
 |  | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 10
3 |  |  | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 100
 |  |  | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10
4 |  |  |  | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 100
 |  |  |  | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10
5 |  |  |  |  | 5,0 | 6,0 | 100
 |  |  |  |  | 6,5 | 7,5 | 10
6 |  |  |  |  |  | 5,0 | 100
 |  |  |  |  |  | 6,5 | 10
Nachfrage | 90 | 110 | 50 | 110 | 100 | 130 | 
Produktion in Periode
für Periode
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
90
10
10
10
10
100
100
100
100
10
50

## Slide 16: Beispiel II
Beispiel für 2 Quellen von Zusatzkapazität (neben Normalkapazität k = 1)
k = 2 Überstunden und
k = 3 Subunternehmer
Tabelle

## Slide 17: Tabelle II – Variante 1
Jede Produktionsperiode besitzt 3 Halbzeilen für die 3 Kapazitätsquellen (normal, Überstunden, Fremdbezug)
vollständige Entsprechung mit dem Transportproblem (Kapitel 3), indem gemäß Abschnitt 3.4 eine Dummyspalte verwendet wird, um ungenutzte Kapazität aufzunehmen
Summe Angebot = 2780 Summe Nachfrage = 2550 unused capacity = 2780 - 2550 = 230
das Anfangslager kann entweder durch Subtraktion vom Bedarf der ersten Periode(n) berücksichtigt werden (Variante 2) oder als zusätzliche (künstliche) Produktionsperiode 0 modelliert werden (Variante 1)
Angabe

## Slide 18: Tabelle II – Variante 2
Jede Produktionsperiode besitzt 3 Halbzeilen für die 3 Kapazitätsquellen (normal, Überstunden, Fremdbezug)
vollständige Entsprechung mit dem Transportproblem (Kapitel 3), indem gemäß Abschnitt 3.4 eine Dummyspalte verwendet wird, um ungenutzte Kapazität aufzunehmen
das Anfangslager kann entweder durch Subtraktion vom Bedarf der ersten Periode(n) berücksichtigt werden (Variante 2) oder als zusätzliche (künstliche) Produktionsperiode 0 modelliert werden (Variante 1)
Angabe
700
2,680

## Slide 19: Tabelle II
Lösung mittels Spaltenminimumverfahren
50
150
100
Gesamtkosten = 100*0 +(700+700+700)*40 +(50+50)*50 +50*52 +150*70 +50*72 = 105700

## Slide 20: Fehlmengen
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Fehlmengen nicht erlaubt sind (gesetzlicher Versorgungsauftrag, Firmenpolitik, …)
Es können aber auch bewusst Fehlmengen zugelassen und eingesetzt werden, wenn das kostengünstiger wäre
Dabei gibt es 2 Möglichkeiten
  Verlustfall (lost sales): die Nachfrage geht verloren, da die Kunden nicht bereit sind zu warten
  Vormerkfall (backorder): die Nachfrage geht nicht verloren, die Kunden akzeptieren eine Nachlieferung ein(ig)e Periode(n) später  Fehlmengenkosten f pro ME und Periode (Rabatt, Goodwillverlust, …)
Nehmen wir im Beispiel 1 an, der Fehlmengen-Kostensatz sei f = 2

## Slide 21: Fehlmengen
Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Angebot
1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 100
 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 10
2 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 100
 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 10
3 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 100
 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 10
4 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 100
 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10
5 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 100
 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10
6 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 100
 | 11,5 | 9,5 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 10
Nachfrage | 90 | 110 | 50 | 110 | 100 | 130 | 
Fehlmengen nun erlaubt
f = 2
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
In diesen Fall ändert sich die optimale Lösung nicht.

## Slide 22: Fehlmengen
Periode | 1 | 2 | 3 | Angebot
1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 100
 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10
2 |  | 0,0 | 1,0 | 100
 |  | 1,5 | 2,5 | 10
3 |  |  | 0,0 | 100
 |  |  | 1,5 | 10
Nachfrage | 90 | 130 | 50 | 
Fehlmengen nicht erlaubt
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Periode | 1 | 2 | 3 | Angebot
1 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 100
 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 10
2 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 100
 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 10
3 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 100
 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 10
Nachfrage | 90 | 130 | 50 | 
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Normal
Zusatz
Fehlmengen nun erlaubt
f = 2
Anderes Beispiel
90
10
100
50
10
10
Kosten = 1*10 + 2,5*10 + 1,5*10 = 50
Kosten = 1*10 + 1,5*10 + 2*10 = 45
90
10
100
50
10
10
Kosten können nicht steigen, wenn man die Möglichkeit von Fehlmengen zulässt!
Lösung mittel Spaltenminimummethode