## Slide 1: Kapitel 7
PPS-Planungskonzept

## Slide 2: PPS-Planungskonzept
PPS = (computergestützte) Produktions-Planung- & Steuerung
PPC = production planning & control
Hier werden die Planungsvorgaben der Programmplanung präzisiert, umgesetzt bzw. im Detail verändert.
Dies geschieht in gängigen PPS-Systemen in 2 Schritten:
  Produktionsplanung
  Produktionssteuerung

## Slide 3: 7.1 Produktionsplanung
Ausgangspunkt: MPS (siehe Kapitel 5) – geplante Primärbedarfsmengen der Endprodukte in den nächsten Perioden
Mengenplanung bestehend aus Materialbedarfsplanung (MRP = material requirement planning): wann werden welche Rohstoffe in welcher Menge benötigt? Losgrößenplanung sollen Produktionsmengen zu größeren Losen zusammengefasst werden um Rüstkosten zu sparen?
Kapazitäts- und Terminplanung Durchlaufterminierung wann sind die einzelnen Arbeitsvorgänge im Detail zu erledigen? Kapazitätsbelastungsausgleich geht es sich immer mit allen Kapazitätsarten aus?
Sukzessivplanung

## Slide 4: 7.2 Produktionssteuerung
Auftragsfreigabe wann soll mit den einzelnen Aufträgen begonnen werden?
Maschinenbelegung in welcher Reihenfolge sind die freigegebenen Aufträge auf den einzelnen Maschinen zu bearbeiten?
Auftragsüberwachung stimmt der Arbeitsfortschritt mit der Planung überein?

## Slide 5: Umsetzung des PPS-Konzeptes (I)
Umsetzung erfolgt in Softwarepaketen (umfänglichste EDV-Anwendungen im Industriebetrieb), wobei verschiedene Integrationsgrade unterschieden werden:
MRP oder MRP I (Material Requirements Planning)
  geht von gegebenem Produktionsprogramm aus
  ist Planungsinstrument zur rechnergestützten Materialbedarfsplanung
  richtige Teile und Mengen zu den genauen Bedarfszeitpunkten für die Fertigungsaufträge
  also nur Teil der Produktionsplanung ausgehend von geg. MPS
MRP II (Manufacturing Resource Planning)
  erweitert MRP I um zusätzliche Module zur Programmplanung, Termin- und Kapazitätsplanung, sowie zur Auftragsveranlassung und –überwachung
  also Produktions-Planung & -Steuerung
ERP-System (Enterprise Resource Planning
  bildet Geschäftsprozesse und Geschäftsregeln innerhalb der Hauptfunktionsbereiche eines Unternehmens (Auftragsbearbeitung, Produktion, Buchhaltung, Personalwesen, …) aber auch über die Bereiche hinweg ab und automatisiert sie teilweise oder ganz.

## Slide 6: Umsetzung des PPS-Konzeptes (II)
Anfang 90er Jahre: Siegeszug der ERP-Systeme (z.B. SAP und BAAN)
  Durchdringung der Geschäftsprozesse und Geschäftsregeln
  Veränderung der Wettbewerbsituation durch erhebliche Effizienzsteigerungen
Strategische Vorteile
  Verwendung einer integrierten Datenbasis mit dezentralen Zugriffsmöglichkeiten
  Vermeidung von mehrfachem Datenerfassungsaufwand sowie von Fehlern
  kürzere Zugriffszeiten und bessere Auswertungsmöglichkeiten der Daten
Kritikpunkte, Ernüchterung
  Sukzessivplanung statt Simultanplanung
  Systeme oft nicht flexibel genug
  wenig Planungsfunktionalität (eigentlich Produktions-“Datenverwaltung und Bereitstellung“ und nicht Produktions-“Planung & -Steuerung“)
  darauf ausgelegt, die Produktion innerhalb der Unternehmensgrenzen zu planen
APS-Systeme (Advanced Planning Systems)
  sollen die fehlende Planungsfunktionalität von ERP- bzw. PPS-Systemen bieten
  Meist zusätzlich zu ERP-System (bezieht von dort die Daten)
  Planung überbetrieblicher Prozesse
  Module im Sinne von SCM (Supply Chain Management) – Planung über die Unternehmensgrenzen hinaus – Integration mit Lieferanten und Kunden

## Slide 7: Weiterführende Bemerkungen
In der Folge werden einzelne PPS-Planungsaufgaben grundlegend besprochen und dann im VK „Produktion und Logistik“vertieft
In der KFK werden u.a. die Inhalte und Hintergründe von ERP in Modul „Production Management“ beleuchtet, die Aspekte von SCM im Modul „Logistical Management“
Lesen Sie dazu
Teil F „Konzeption von PPS-Systemen“ in: Günther und Tempelmeier, Produktion und Logistik, 8. Auflage, Springer, Berlin, 2009