## Slide 1: Kapitel 8
Materialbedarfsplanung
(MRP)

## Slide 2: Materialbedarfsplanung (MRP)
Neben Planungsdaten (aus MPS) sind Stammdaten nötig:
woraus bestehen die einzelnen Produkte? (Erzeugnisstruktur, Stücklisten, bill of material, BOM)
aus welchen Arbeitsschritten besteht die Herstellung eines Produktes? (Arbeitsplan, schedule of operations) und die zugehörigen Dauern.

## Slide 3: 8.1 Darstellungsmöglichkeiten von Erzeugnisstrukturen
Äquivalente Darstellungsmöglichkeiten :
Erzeugnisstruktur geordnet nach Fertigungsstufen
Teilverwendungsnachweis
Erzeugnisstruktur geordnet nach Dispositionsstufen
Direktbedarfsmatrix
Baukasten-Stücklisten
Gozintograph
Mengenübersichtsstücklisten

## Slide 4: 8.1.1 Erzeugnisstruktur geordnet nach Fertigungsstufen - Beispiel
2 Endprodukte 1 und 8
diverse Vor- und Zwischenprodukte
Einzelne Teile bzw. Zwischenprodukte können öfters vorkommen
Die Zahlen bei Kanten sind die Produktions- (Input-)koeffizienten
aij ... wie viele Einheiten des betreffenden Rohstoffs oder Zwischen-produkts i werden direkt zur Produktion einer Einheit des anderen Zwischen- oder Endprodukts j benötigt?  Direktbedarfskoeffizient
i
j
aij

## Slide 5: 8.1.2 Erzeugnisstruktur geordnet nach Dispositionsstufen (I)
Dispositionsstufe = Maximale Länge eines Weges (Anzahl Pfeile) von einem Produkt bis zu einem Endprodukt
Beispiel: Produkt 6
 Dispositionsstufe 5
Länge 3
Länge 4
Länge 4
Länge 5
Länge 1
Disp II

## Slide 6: 8.1.3 Erzeugnisstruktur geordnet nach Dispositionsstufen (II)
Jedes Produkt darf nur in einer Dispositionsstufe vorkommen
 alle Produkte auf die unterste Stufe schreiben, in der es vorkommt
Dispositionsstufe
1
4
2
3
5
0
Disp I

## Slide 7: 8.1.4 Gozintograph
Für jedes Erzeugnis gibt es nur einen Knoten:
6
5
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3

## Slide 8: 8.1.5 Direktbedarfsmatrix (I)
Für jeden Pfeil im Gozintographen gibt
es einen Eintrag aij in Zeile i  Spalte j
der Direktbedarfsmatrix:
A =
6
5
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
i
j
aij

## Slide 9: 8.1.6 Direktbedarfsmatrix (II)
Die Zeilen sind die Teileverwendungsnachweise („ wo wird es eingebaut?“)
Die Spalten sind die Baukastenstücklisten („woraus besteht es?“)
Durch Umordnen nach Dispositionsstufen lässt sich obere Dreiecksgestalt erzielen: z.B.: Produkte: 6, 7; 4; 2, 5; 3; 9; 1, 8
A =

## Slide 10: 8.1.7 Teilverwendungsnachweis in Tabellenform
Produkt | verwendet in | Anzahl
1 | - | -
2 | 1 | 2
 | 3 | 1
3 |  | 
4 |  | 
5 |  | 
6 |  | 
7 |  | 
8 |  | 
9 |  | 
Synthetische Betrachtungsweise:
„wofür wird ein Produkt verwendet?“
 Mit Hilfe des Graphen!
1
9
8
2
1
8
1
2
1
-
1
1
3
4
8
-
9
4
3
1
6
5

## Slide 11: 8.1.8 Baukastenstücklisten
Bausteine, aus denen die Erzeugnisstruktur besteht
auch in Tabellenform möglich
Analytische Betrachtungsweise: „woraus besteht ein Produkt?“

## Slide 12: 8.1.9 Mengenübersichtsstücklisten
Direktbedarfskoeffizient aij ... wie viele Einheiten des betreffenden Rohstoffs oder Zwischen-produkts i werden direkt zur Produktion einer Einheit des anderen Zwischen- oder Endprodukts j benötigt?
Frage: wieviel wird von einem Einzelteil (oder Zwischenprodukt) insgesamt (direkt oder über ein anderes Produkt) benötigt, um eine Einheit eines Endproduktes (oder allg. eines Zwischen- oder Endproduktes) herzustellen?
Betrachte alle Wege von einem Knoten zu einem anderen Knoten und summiere die insgesamt benötigten Mengen auf  Verflechtungs- bzw. Gesamtbedarfskoeffizient  bilden die Verflechtungs- bzw. Gesamtbedarfsmatrix  Spalten sind Mengenübersichtsstücklisten

## Slide 13: 8.1.10 Mengenübersichtsstücklisten (I)
Endprodukt 1 |  |  |  | Endprodukt 8 |  | 
Vorprod. | Gesamtbedarf |  |  | Vorprod. | Menge | 
 |  |  |  | 2 |  | 
 |  |  |  | 3 |  | 
 |  |  |  | 4 |  | 
 |  |  |  | 5 |  | 
 |  |  |  | 6 |  | 
 |  |  |  | 7 |  | 
 |  |  |  | 9 |  | 
2 + 1*1 = 3
1
1*2 + 1*1*1 = 3
1*1 = 1
2*1*2 + 2*1*1*1= 6
Betrachte alle Wege von einem Knoten zu einem anderen Knoten und summiere die insgesamt benötigten Mengen auf  Mengenübersichtsstücklisten
6
5
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
4
5
6
7
3*1*2 + 3*1*1*1= 9

## Slide 14: 8.1.11 Mengenübersichtsstücklisten (II)
9
7
9
7
6
6
6
5
1
5
4
3
4
3
1
3
2
3
2
Menge
Vorprod.
Menge
Vorprod.
Endprodukt 8
Endprodukt 1
1*1*1 + 1*1 = 2
1 + 1*1 = 2
1*1*2 = 2
1*2 = 2
6 + 2*2 = 10
5*1 + 3*2 = 11
1
6
5
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3

## Slide 15: 8.2 Bedarfsauflösung - Gleichungssystem (I)
Wie viele Teile der Vorprodukte sind insgesamt (nicht nur direkt eingebaut) enthalten?
Beispiel:
Direktbedarfsmatrix
A =
Notation:
dk .... Primärbedarf (MPS, Nachfrage)
yk .... Sekundärbedarf (Verbrauch für andere Produkte)
xk .... Gesamt- bzw. Bruttobedarf
x = d + y
Gleichungssystem

## Slide 16: 8.2 Bedarfsauflösung - Gleichungssystem (II)
Sekundärbedarf: Matrixschreibweise: Elimination des Sekundärbedarfs y:
y1 = 1x2 + 2x3 y = Ax x = d + Ax
y2 = 3x3 (E - A)x = d
y3 = 0 A …Direktbedarfsm. E …Einheitsmatrix
E – A … Technologiematrix
Gleichungssystem: Lösung: allgemein:
x1 = d1 + 1x2 + 2x3 x1 = x = (E - A)-1d
x2 = d2 + 3x3 x2 = G = (E - A)-1 Gesamtbedarfsmatrix
x3 = d3 x3 = (Verflechtungsbedarfsmatrix)
Unterschied:
direkt: a13 = 2 Die Spalten von G sind die
gesamt: g13 = 5 Mengenübersichtsstücklisten
G =
d1 + d2 + 5d3
d2 + 3d3
d3

## Slide 17: Verwandte Probleme
Ermittlung der Mengenübersichtsstücklisten
methodisch ähnlich wie:
innerbetriebliche Leistungsverrechnung - Umlage von Hilfsstellen in Kostenstellenrechnung
Input-Output-Analyse, um Lieferbeziehungen zwischen Branchen einer Volkswirtschaft zu untersuchen
In jedem Fall ist ein Gleichungssystem zu lösen.

## Slide 18: 8.3 Mehrstufige Nettobedarfsrechnung
Bedarfsauflösung (Gozinto Methode):
Bruttobedarf = Primärbedarf + Sekundärbedarf + ...
Genaue Ermittlung des Nettobedarfs unter Berücksichtigung des Sicherheitsbestandes:
Nettobedarf = max {0, Bruttobedarf - verfügbarer Lagerbestand}
wobei
verfügb. Bestand = physischer Lagerbestand – Sicherheitsbestand + …
Bedarfsauflösung und Nettobedarfsrechnung muss kombiniert erfolgen, was im Normalfall (wo keine Zyklen auftreten) leicht stufenweise möglich ist:
Beispiel
mehrperiodig

## Slide 19: Beispiel
folgender Gozintograph:
Lagerbestand 50 bzw. 60 an Produkt 5 bzw. 6, wobei davon jeweils 10 Einheiten Sicherheitsbestand sind
Lager und Sicherheitsbestand = 0 sonst
Primärbedarf
Primärbedarf
Tabelle

## Slide 20: Tabelle
Zeilenweises Ausfüllen folgender Tabelle (nach Dispositionsstufen), beginnend mit den Endprodukten:
Prod. | Primär-bedarf | Sekundärbedarf | Brutto-bedarf | Lager-bestand | Sicherh.best. | verf. Lager | Netto- bedarf
1 | 40 |  |  |  |  |  | 
2 | 50 |  |  |  |  |  | 
3 | 10 |  |  |  |  |  | 
4 | - |  |  |  |  |  | 
5 | 15 |  |  | 50 | 10 |  | 
6 | 20 |  |  | 60 | 10 |  | 
7 | - |  |  |  |  |  | 
8 | - |  |  |  |  |  | 
-
-
2 * 40 = 80
1 * 40 + 1 * 50 = 90
1 * 40
3 * 50 = 150
1 * 90 + 2 * 40 + 3 * 65
2 * 65 + 4 * 50 + 120
40
50
90
40
105
170
365
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
50
40
120
365
450
90
40
65
50
Formel

## Slide 21: Mehrperiodige Nettobedarfsrechnung
Ausblick:
im VK wird diese Lehreinheit vertieft durch Erweiterung um eine mehrperiodige Betrachtungsweise
die Lagerbestände sind also nur in der ersten Periode gegeben, danach werden sie über die Produktions-entscheidungen bestimmt
Tertiärbedarf …
vorgemerkte Lieferungen …
Betrachtung von Vorlaufverschiebungen (lead tim
Formel